## Додаток

## до рішення виконавчого комітету міської ради

## _____________ № ____

## Норми водоспоживання

## для населення м. Дніпра

| № п/п | Об'єкти споживання питної води | Одиниця виміру | Витрати води, л/добу | Загальні витрати води, л/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | холодна | гаряча |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Приватні та малоквартирні будинки |
| 1 | З користуванням водою з водорозбірних колонок або водорозбірних кранів | 1 мешканець | 140 | 0 | 140 |
| 2 | З водопроводом, каналізацією або місцевою каналізацією (вигребом), без газопостачання та без водонагрівача | 1 мешканець | 176 | 0 | 176 |
| 3 | З водопроводом, каналізацією або місцевою каналізацією (вигребом), з газопостачанням та без водонагрівача | 1 мешканець | 224 | 0 | 224 |
| 4 | З водопроводом, каналізацією або місцевою каналізацією (вигребом), з водопідігрівачем накопичувального типу | 1 мешканець | 328 | 0 | 328 |
| 5 | З водопроводом, каналізацією або місцевою каналізацією (вигребом), з швидкодіючим водонагрівачем або автономною системою опалення та нагріву води | 1 мешканець | 426 | 0 | 426 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Багатоповерхові житлові будинки |
| 1 | З водопроводом, каналізацією або місцевою каналізацією (вигребом), без водонагрівача та централізованого постачання гарячої води | 1 мешканець | 255 | 0 | 255 |
| 2 | З водопроводом, каналізацією або місцевою каналізацією (вигребом), з водопідігрівачем накопичувального типу | 1 мешканець | 274 | 0 | 274 |
| 3 | З водопроводом, каналізацією або місцевою каналізацією (вигребом), з швидкодіючим водонагрівачем або автономною системою опалення та нагріву води | 1 мешканець | 423 |  | 423 |
| Гуртожитки |
| 1 | Із загальними душовими (без централізованого постачання гарячої води) | 1 мешканець | 177 | 0 | 177 |
| 2 | Із душовими при всіх житлових кімнатах або блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку (без централізованого постачання гарячої води) | 1 мешканець | 252 | 0 | 252 |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів,

директор департаменту благоустрою

та інфраструктури

Дніпровської міської ради					          Михайло ЛИСЕНКО