### 2.18. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

### З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Філія "Автосалон Мерседес" Приватне акціонерне товариство"Дніпропетровськ-Авто"

(повне найменування юридичної особи або ім’я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

37375957

(ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО)

Рокотянський В.В.

(ім’я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи, телефон, телефакс, електронна пошта)

49041, м.Дніпро, Запорізьке шосе, 57

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

49041, м.Дніпро, Запорізьке шосе, 57

(фактичне місцезнаходження юридичної особи, телефон, телефакс, електронна пошта)

Термін дії дозволу на викиди: - не встановлюється

Виробнича структура об’єкту

- Філія «Автосалон Мерседес» ПрАТ «Дніпропетровськ-Авто» призначена для передпродажної, післяпродажної і сервісної системи обслуговування, ремонту легкових автомобілів Мерседес.

- Філія «Автосалон Мерседес» ПрАТ «Дніпропетровськ-Авто» складається з двох функціональних блоків:

- 1. Виставковий зал з офісним та побутовими приміщення.

- 2. Комплекс предпродажної підготовки автомобілей.

- Комплекс предпродажної підготовки автомобілей Філії «Автосалон Мерседес» вклачає в себе:

- - ділянка діагностики;

- - ділянка шиномонтажу та балансування;

- - ділянка ремонту електрообладнання кондиціонерів;

- - ділянка по ремонту ходової частини;

- - ділянка розвал-сходження.

- Автомобілі, що надходять  до автосалону у період зберігання проходять прибирально-мийні роботи на ділянці мийки, з використанням синтетичних миючих засобів (автошампунь для ручної мойки Belsolux).

- Для мийки та знежирювання поверхні деталей використовують розчинник Teroson на основі уайт-спириту.

- Прибирально-мийні роботи в салоні автомобіля виконуються пилососами.

- Після мийки автомобілі направляються на предпродажну підготовку де проходять контроль якості, після чого відбувається видача автомобілю. У залі СТО для легкових автомобілів проводять  технологічне обслуговування,  діагностіку, ремонт, контроль якості та  видачу автомобіля. У  залі СТО для легкових автомобілів передбачені пости з технологічними підйомниками, та склад відпрацьованого мастила.

- В автосалоні використовується шиномонтажне та балансіровочне обладнання для обслуговування автомобілів, що не є джрелом викидів забруднюючих речовин.

- За допомогою балансировочного стенду виявляють ділянки і ступень неврівноваженості обертових частин автомобіля (валів, коліс, роторів електродвигунів). Визначення і усунення нерівномірного розподілу маси колеса по відношенню до його центру. В результаті відсутності балансування (при русі автомобіля) виникають вібрації, а також передчасний знос шин, покришок, дисків і підвіски.

- Для ремонту вузлів, систем і агрегатів і проведення слюсарно-механічних робіт передбачається агрегатна ділянка з використанням заточних верстатів та зварювального обладнання.

- При проведенні ремонтних робіт із включеним двигуном, обов'язково на вихлопну систему одягається шланг для відводу відпрацьованих газів.

- Згідно нормам при заправці автомобілей фреоном в момент підключення, обладнання відключається.

- Під час використання охолоджуючої рідини - тосолу для обсуговування автомобілів, забруднюючі речовини до атмосфери не виділяються.

- На стоянці автотранспорту розташовано 14 машин, які працюють на дизельном та бензиновом паливі. На стоянці виконують операції заведення двигунів, маневрування при в’їзді і виїзді.

- Сучасним рішенням у частині ефективного теплопостачання адміністративно-побутових споруд з мінімальними витратами палива, і виходячи з цього, з мінімальними викидами забруднюючих речовин  є використання високопродуктивних котлів: опалення автосалону відбувається за  допомогою  дахових кондиціонерів (руфтопів) YORK 240, 120, та газовими котлами FERROLI  2 шт потужністю 98 кВт кожний. Витрати палива відбуваються з 01.12. по 31.03 і складає 27 тис.м3.

- Для забезпечення аварійного джерела постачання електричної енергії використовується дизель-генератор. Під час роботи дизельного генератору утворюються наступні забруднюючі речовини: оксид вуглецю, вуглеводні граничні, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, діоксид сірки, бенз(а)пірен.

Перелік видів продукції, що випускається на підприємстві

| № п/п | Вид продукції | Розмірність | Річний випуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з технічного обслуговування та продажу транспортних засобів | Умовні автомобілі | 110 |

Матеріальний баланс

Матеріальний баланс основного виробництва

| Найменування виробництва | Характеристика сировини та матеріалів, що використовуються | Характеристика продукції | Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Найме-нування | Од. вим. | Кількість | Наймену-вання | Од. вим. | Кіль-кість | код | найменування | од . вим. | Кількість |
| Послуги з технічного обслуговування та продажу транспортних засобів | Масло моторне синтетичне | м3/рік | 0,009 | Послуги з технічного обслуговування та продажу транспортних засобів | Умовні автомобілі | 110 | 12000 410 | Метан | т/рік | 0,40208994 |
|  | Фреони | т/рік | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Синтетичний миючий засіб (автошампуні Belsolux) | м3/рік | 0,0215 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11000 2754 | НМЛОС (вуглеводні граничні) | т/рік | 0,16191 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недифернційованихза складом | т/рік | 0,135 |
|  | Тосол | м3/рік | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11000 2735 | НМЛОС (масло мінеральне нафтове) | т/рік | 1,6536E-11 |
|  | Газ природний | Тис.м3/рік | 27,208 |  |  |  | 1003 123 | Заліза окис | т/рік | 0,0000612 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1104 143 | Марганець та його сполуки | т/рік | 0,0000068 |
|  | Дріт зварювальний | т/рік | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дизельне паливо | т/рік | 8,842 т/рік |  |  |  | 16001 342 | Фтористий водень | т/рік | 0.0000135 |
|  |  |  |  |  |  |  | 18000 | Фреони | т/рік | 0,01 |
|  | Бензин | т/рік | 0,520 |  |  |  | 4001 301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) | т/рік | 0,28032 |
|  | Трансмісійне масло | м3/рік | 0,4 |  |  |  | 6000 337 | Оксид вуглецю | т/рік | 0,7075 |
|  | Гальмівна рідина | м3/рік | 0,2 |  |  |  | 4002 | Оксид діазоту | т/рік | 0,00008994 |
|  | Рідина для гідропідсилювача | м3/рік | 0,04 |  |  |  | 7000 | Діоксид вуглецю | т/рік | 52,86 |
|  | Розчинник Teroson на основі уайт-спириту | т/рік | 0,01 |  |  |  | 1007 183 | Ртуть | т/рік | 0,00008994 |
|  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки | т/рік | 0,107 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13101 703 | Бенз(а)пірен | т/рік | 0,000001662 |

Перелік та опис виробництв, виробничих процесів, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта

Код 410503 обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при використанні інших продуктів, відмінних від галокарбонів

Джерела викидів № 1,9,10,11,12,13,15,16

Код 310603 Мережі розподілу газу (мережі розподілення)

Джерела викидів № 2

Код 310503 станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів)|

Джерела викидів №№ 3, 4,5,6,7

Код 120103  установки для спалювання < 50 МВт

Джерела викидів №№ 8

Код 310502  транспортування та зберігання (за винятком станцій  обслуговування, уключаючи заправку автомобілів)

Джерела викидів №№ 14

120105 Установки для спалювання на комерційних підприємствах та в установах (стаціонарні двигуни)

Джерела викидів №17

На підприємстві відсутні виробицтва на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, відповідно до переліку  виробництв та технологічного устаткування. ступні технології та методи керування.

Значення проектної та фактичної виробничої потужності та продуктивності технологічного устаткування

| Найменування | Термін введення в експлуатацію, рік | Нормативний строк амортизації, рік | Дата проведення останньої реконструкції, рік | Номінальна та фактична виробнича потужність |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Газовий котел FERROLI | 2011 | 25 років | - | 98 кВт |
| Газовий котел FERROLI | 2011 | 25 років | - | 98 кВт |

### ВІДОМОСТІ ЩОДО СИРОВИНИ, ХІМІКАТІВ, ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ, ЇХ ЗБЕРІГАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ

Сировина, допоміжні матеріали, які необхідні для випуску продукції

Таблиця 4.1

| № з/п | Сировина, допоміжні матеріали | Призначення | Умови зберігання | Річне використання | Наявність документації, що регламентує вимоги санітарного законодавства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло моторне синтетичне | Заміна масла в автотранс-порті | Склад у заводському пакуванні | 0,009 м3/рік | ДСТУ 10541-78 |
| 2 | Фреон | Опалення, заправка машин | Склад | 0,01 т/рік | НПАОП 0.00-1.51-88 |
| 3 | Синтетичний миючий засіб (автошампуні Belsolux) | Мийка автотранспорту | Склад у заводському пакуванні | 0,0215 м3/рік | ДСТУ 2207.1-93 |
| 4 | Тосол | Обслуговування автомобілів | Склад у заводському пакуванні | 0,001 м3/рік | ГОСТ 28084-89 |
| 5 | Газ природний | Опалення | Трубопровід | 27,208 тис м3 | ДСТУ ISO 14532:2018 |
| 6 | Дріт зварювальний | Зварювання металу | Склад | 0,005 т/рік | ДСТУ ISO 14341:2004 |
| 7 | Дизельне паливо | Заправка автотранспорту | Склад у заводському пакуванні | 8,842 т/рік | ДСТУ 3868-99 |
| 8 | Бензин | Заправка автотранспорту | Склад у заводському пакуванні | 0,520 т/рік | ДСТУ 4839-2007 |
| 9 | Трансмісійне масло | Обслуговування автомобілів | Склад у заводському пакуванні | 0,4 м3/рік | ГОСТ 17479.2-2015 |
| 10 | Гальмівна рідина | Обслуговування автомобілів | Склад у заводському пакуванні | 0,2 м3/рік | ГОСТ 8505-80 |
| 11 | Рідина для гідропідсилювача | Обслуговування автомобілів | Склад у заводському пакуванні | 0,04 м3/рік | ISO 6743-4 HV |
| 12 | Розчинник Teroson на основі уайт-спириту | Обезжирювання поверхні | Склад у заводському пакуванні | 0,01 т/рік | ISO 11339 |

Використання палива для технологічних потреб, вироблення тепла, пари та електричної енергії, а також транспортних потреб на території підприємства

Таблиця 4.2

| Види палива | Річне використання | Вміст сірки, % | Вміст золи, % | Калорійність Мдж/кг, Ккал/м3 | Направлення використання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Технологічні потреби | Транспорт внутрішній | Вироблення електроенергії Квт.год/рік | Вироблення пари та тепла Гкал./рік |
|  |  |  |  |  |  |  | Усього | На власні потреби | Інше | Усього | На власні потреби | Інше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Природний газ | 27,208 тис.м3/рік | - | - | 8046 Ккал/м3 | - | - | - | - | - | 221,2 | 221,2 | - |
| Дизельне паливо | 8,842 т/рік | 0,2 | 0,01 | 42,62 Мдж/кг, | заправка | 8,842 | - | - | - | - | - | - |

| Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами |
| --- |
|  |  |  |  |  | Таблиця 6.1 |
| № з/п | Забруднююча речовина | Фактичний обсяг викидів (т/рік) | Потенційний обсяг викидів (т/рік) | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік) |
|  | код | найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ: |  |  |  |
| 1 | 4001 301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) | 0,2803 | 0,2803 | 1,0 |
| 2 | 6000 337 | Оксид вуглецю | 0,7075 | 0,7075 | 1,5 |
| 3 | 4002 | Оксид діазоту | 0,00008994 | 0,00008994 | 0,1 |
| 4 | 7000 | Діоксид вуглецю | 52,86 | 52,86 | 500,0 |
| 5 | 11000 2752 | Уайт-спиріт | 0,0000001602 | 0,0000001602 | - |
| 6 | 11000 2754 | НМЛОС (вуглеводні граничні) | 0,16191 | 0,16191 | 1,5 |
| 7 | 3000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недифернційованихза складом | 0,1353 | 0,1353 | 3,0 |
| 8 | 11000 2735 | НМЛОС (масло мінеральне нафтове) | 1,6536E-11 | 1,6536E-11 | 1,5 |
| 9 | 12000 410 | Метан | 0,4027495 | 0,4027495 | 10,0 |
| 10 | 1003 123 | Заліза окис | 0,0000612 | 0,0000612 | - |
| 11 | 1104 143 | Марганець та його сполуки | 0,0000068 | 0,0000068 | - |
| 12 | 16001 342 | Фтористий водень | 0,0000135 | 0,0000135 | 0,05 |
| 13 | 18000 | Фреони | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| 14 | 1007 183 | Ртуть | 0,00008994 | 0,00008994 | 0,0003 |
| 15 | 05001 330 | Діоксид сірки | 0,107 | 0,107 | 1,5 |
| 16 | 13101 703 | Бенз(а)пірен | 0,000001662 | 0,000001662 | 0,0000005 |
| Усього для підприємства |  |  |  |
| Найбільш поширені забруднюючі речовини |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,0523 | 0,0523 | 3,0 |
| 2 | 6000 337 | Оксид вуглецю | 0,171509 | 0,171509 | 1,5 |
| 3 | 4001 301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) | 0,065321 | 0,065321 | 1,0 |
| 5 | 7000 | Діоксид вуглецю | 52,86 | 52,86 | 500,0 |
|  | 05001 330 | Діоксид сірки | 0,107 | 0,107 | 1,5 |
|  | 13101 703 | Бенз(а)пірен | 0,000001662 | 0,000001662 | 0,0000005 |
| Усього |  |  | 53,14 | 53,14 |  |
| Небезпечні забруднюючі речовини |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 18000 | Фреони | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| 2 | 1007 183 | Ртуть | 0,00008994 | 0,00008994 | 0,0003 |
| 3 | 11000 2754 | НМЛОС (вуглеводні граничні) | 0,0009167 | 0,0009167 | 1,5 |
| 4 | 1003 123 | Заліза окис | 0,0000612 | 0,0000612 | - |
| 5 | 1104 143 | Марганець та його сполуки | 0,0000068 | 0,0000068 | - |
| 6 | 16001 342 | Фтористий водень | 0,0000135 | 0,0000135 | 0,05 |
| 8 | 11000 2735 | НМЛОС (масло мінеральне нафтове) | 1,6536E-11 | 1,6536E-11 | 1,5 |
| 9 | 11000 2752 | Уайт-спиріт | 0,0000001602 | 0,0000001602 | - |
| Усього |  |  | 0,011 | 0,011 |  |

Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12000 410 | Метан | 0,4027495 | 0,4027495 | 10,0 |
| Усього |  |  | 0,4027495 | 0,4027495 | - |

| Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
| Усього |  | - | - | - | - |

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викидів на карті-схемі:

Джерело №6 Труба загальнообмінна вентиляція

| НАЙМЕНУВАННЯ РЕЧОВИнИ | Гранично-допустимий викид згідно законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично-допустимий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференціованих за складом | 150,0 | 150,0 | з . .2023р. |

Номер джерела викидів на карті-схемі:

Джерело №17 Труба, дизельний генератор

| НАЙМЕНУВАННЯ РЕЧОВИнИ | Гранично-допустимий викид згідно законодавства, мг/м3 | Затверджений гранично-допустимий викид, мг/м3 | Термін досягнення затвердженого значення |
| --- | --- | --- | --- |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференціованих за складом | 150,0 | 150,0 | з . .2023р. |

Для забруднюючих речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиді наступні величини масової витрати (г/с):

Номер джерелавикидуна карті-схемі:

Джерело №6 Труба загальнообмінна вентиляція

- Заліза окис – 0,00266 г/с

- Марганець та йогосполуки – 0,000364 г/с

- Фтористий водень – 0,00137 г/с

- Фреони – 0,000231 г/с

Номер джерелавикидуна карті-схемі:

Джерело №7 Труба двигуни внутрішнього згоряння автомобілів (витяжна вентиляція від автотранспорту)

- Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 0,00342 г/с

- Оксид вуглецю -  0,0257 г/с

Номер джерела викидуна карті-схемі:

Джерело №8 Труба газовий котел FERROLI 2

- Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 0,10728 г/с

- Оксид вуглецю -  0,0075 г/с

Номер джерела викидуна карті-схемі:

Джерело №9 Труба даховий кондіціонер YORK 240 №1  газовий пальник №1

- Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 0,13804 г/с

- Оксид вуглецю – 0,0074 г/с

Номер джерела викидуна карті-схемі: .

Джерело №10 Труба даховий кондіціонер YORK 240 №1  газовий пальник №2

- Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 0,12740 г/с

- Оксид вуглецю – 0,0059 г/с

Номер джерела викидуна карті-схемі:

Джерело № 11 Труба даховий кондіціонер YORK 120

- Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 0,11984 г/с

- Оксид вуглецю -  0,0073 г/с

Номер джерела викиду на карті-схемі:

Джерело № 15 Труба Даховий кондиціонер YORK 240 №2 газовий пальник № 1

- Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 0,11396 г/с

- Оксид вуглецю -  0,0066 г/с

Номер джерела викиду на карті-схемі:

Джерело № 16  Труба Даховий кондиціонер YORK 240 №2 газовий пальник №2

- Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 0,13160 г/с

- Оксид вуглецю -  0,0073 г/с

Номер джерела викиду на карті-схемі:

Джерело № 17  Труба Дизельний генератор

- Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 0,0298 г/с

- Оксид вуглецю -  0,0744 г/с

- Діоксид сірки – 0,0148

Для неорганізованих стаціонарних джерел №№ 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 (скидна свіча, ШРП, ванна для мийки  деталей, мийка автомобілів, склад відпрацьованого мастила, даховий кондіціонер, кондіціонер, двигун внутрішнього згорання автомобілів) нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог, що викладені в розділі Умови.

Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).

1.1. Для жодного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів, наведені в розділі 2 додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

1.2. Оператор повинен забезпечити доступ представника Державної екологічної інспекції на об'єкт у встановленому законодавством порядку.

1.3. Суб'єкт господарювання (оператор) повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті виконувались таким чином, щоб викиди в атмосферу та запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.4. Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування відповідно до Переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів  граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

1.5. 	До технологічних процесів

1.5.1.Оператор повинен забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів виробничих процесів, що включає в собі дотримання робочих інструкцій та технологічних карт на кожний технологічний процес.

1.5.2.Паливо та матеріали, що використовується на підприємстві повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки сировину, паливо і матеріали, що закладені технологічними інструкціями та регламентами.

1.5.3. Для   забезпечення   оптимальних   режимів   роботи   керуватися   розробленими режимними картами обладнання.

1.5.4. Дотримуватись витрат матеріалів та енергоресурсів  на  кожному  етапі технологічного процесу та процесі взагалі.

1.5.5. Технологічні процеси виробництва здійснювати у відповідності із затвердженими технологічними інструкціями.

1.6. До обладнання та споруд.

1.6.1. Технологічне устаткування, яке використовується на об'єкті, повинно відповідати проектній документації.

1.6.2. Технологічне устаткування не повинно працювати у форсованому режимі.

1.6.3. Вентиляційні установки приміщень та споруд повинні утримуватись у справному стані.

1.7. До очистки газопилового потоку

Умова не встановлюється.

1.8. Вимоги до неорганізованих джерел викидів.

1.8.1 Концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони при виконанні різних видів робіт не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК), регламентованих ГОСТ і переліками ГДК, затвердженими МОЗ України.

1.8.2 Параметри мікроклімату на робочих місцях повинні відповідати вимогам санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених МОЗ України.

1.8.3 Суб’єкт господарювання повинен підтримувати параметри технологічних процесів в межах норм технологічного режиму.

1.8.4 Не  допускати  експлуатації несправного обладнання.

1.8.5 Необхідно забезпечити герметичність систем з хладоагентом.

1.8.6 Не  допускати  експлуатації несправного обладнання.

1.8.7Проводити періодичну чистку та наладку обладнання.

1.8.8 Контролювати рівень заповнення системи хладоагентом.

1.8.9Перед пуском в роботу необхідно перевіряти герметичність обладнання, арматури, трубопроводів. При виявленні пропусків негайно вживати заходів щодо їх усунення.

1.8.10 Всі засувні пристрої повинні утримуватись у справному стані і забезпечувати швидке та надійне припинення надходження або витікання продукції.

1.8.11 Металеві конструкції приміщень і споруд повинні періодично  фарбуватись захисними ґрунтами, фарбами або лаками.

1.8.12 Забороняється простоювання транспорту на території підприємства з працюючим двигуном;

1.8.13 Щорічно проходити перевірку токсичності та димності відпрацьованих газів на транспорті;

1.8.14 Забороняється експлуатація технічно несправного транспорту;

1.8.15 Всі системи двигуна повинні підтримуватись у герметичному стані для виключення наднормативного забруднення атмосферного повітря та грунтів.

1.8.16 Використовувати пальне, що має відповідні сертифікати якості.

2. Виробничий контроль

Умова не встановлюється.

3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3.1. Оператор повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до департаменту екології ОДА та Державної екологічної інспекції як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:(а)  будь-який  викид, який не відповідає вимогам Дозволу;(б) будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення;(в) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або  може потребувати екстрених заходів реагування. У якості  складової частини  повідомлення, Суб'єкт господарювання  повинен вказати  дату та час такої аварії,  привести  докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для  попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2. Оператор  повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1. даної умови. У повідомленні, яке надається до департаменту екології ОДА та Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3. Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка  відповідає потребам  Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

3.4. Інформування та підготовка персоналу. Оператор повинен ввести в дію та підтримувати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

3.5. Обов'язки. Оператор повинен забезпечити, щоб відповідальна особа Держекоінспекції мала доступ на об'єкт в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди

Контроль, за дотриманням  нормативів ГДВ і виміри концентрацій шкідливих домішок в атмосферному повітрі не встановлюється.

### Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин а атмосферне повфтря та їх параметри

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри навелені у таблиці 6.2.

### Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

# Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря наведені у таблиці 6.3.

### Характеристика устаткування очистки газів

Характеристика газоочисних установок  наведені в таблиці 6.4.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ТА ЇХ ПАРАМЕТРИ

Таблиця 6.2

| Виробництво, процес, установка, устаткування | Номер джерела викиду | Найменування джерела викиду | Параметри джерела викиду | Координати джерела на карті-схемі | Місце відбору проб | Параметри газопилового потоку у місці вимірювання | Код забруднюючої речовини | Найменування забруднюючої речовини | Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м3 | Потужність викиду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | висота, м | діаметр вихідного отвору, м | Точкового або початок лінійного; центра симетрії площинного | Другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного |  | витрата, м3/с | швидкість, м/с | температура, °C |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X1, м | Y1, м | X2, м | Y2, м |  |  |  |  |  |  |  | г/сек | кг/год | т/рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 410503 обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при використанні інших продуктів, відмінних від галокарбонів | 1 | Неорганізоване джерело викиду скидна свіча (котел, руфтоп) | 2 | - | 14 | 14 | 1 | 1 | газохід | - | - | 26,7 | 12000 410 | Метан | - | 0,093 | 0,3348 | 0,201 |
| 310603 Мережі розподілу газу (мережі розподілення) | 2 | Неорганізоване джерело викиду ШРП | 2 | - | 28 | 17 | 1 | 1 | газохід | - | - | 26,7 | 12000 410 | Метан | - | 0,093 | 0,3348 | 0,201 |
| 310503 станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів)¦ | 3 | Неорганізоване площинне джерело ванна для мийки деталей; | 2 | - | 16 | 6 | 1 | 1 | газохід | - | - | 26,7 | 11000 2752 | Уайт-спиріт | - | 0,0000000742 | 2,67E-07 | 0,0000001602 |
| 310503 станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів)¦ | 4 | Неорганізоване площинне джерело мийка автомобілів | 2 | - | 15 | -8 | 3 | 6 | газохід | - | - | 26,7 | 3000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недифернційованихза складом | - | 0,000139 | 0,0005 | 0,0003 |
| 310503 станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів)¦ | 5 | Неорганізоване площинне джерело склад відпрацьованого мастила | 2 | - | 5 | -2 | 4 | 5 | газохід | - | - | 26,7 | 11000 2735 | НМЛОС (масло мінеральне нафтове) | - | 0,000000000003403 | 1,23E-11 | 0,000000000008268 |
| 310503 станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів)¦ | 6 | Труба загальнообмінна вентиляція | 9 | 0,3 | 22 | 2 | - | - | газохід |  |  |  | 3000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недифернційованихза складом | 9,9 | 0,0129 | 0,04644 | 0,052 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 123 | Заліза окис | 1,6 | 0,00208 | 0,007488 | 0,0000612 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1104 143 | Марганець та його сполуки | 0,23 | 0,000299 | 0,001076 | 0,0000068 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16001 342 | Фтористий водень | 0,96 | 0,00125 | 0,0045 | 0,0000135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000 | Фреони |  | 0,000231 | 0,000832 | 0,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2735 | НМЛОС (масло мінеральне нафтове) | - | 0,00000000000038 | 1,37E-12 | 0,000000000008268 |
| 310503 станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів)¦ | 7 | Труба двигуни внутрішнього згоряння автомобілів (витяжна вентиляція від автотранспорту) | 7 | 0,15 | 22 | -2 | - | - | газохід |  |  |  | 4001 301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) | 25,0 | 0,00308 | 0,011088 | 0,002506 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 337 | Оксид вуглецю | 191,0 | 0,0235 | 0,0846 | 0,003509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2754 | НМЛОС (вуглеводні граничні) | - | 0,0007797 | 0,002807 | 0,0003509 |
| 120103 установки для спалювання < 50 МВт | 8 | Труба газовий котел FERROLI 2 шт | 11 | 0,2 | 18 | 15 | - | - | газохід |  |  |  | 4001 301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) | 85/ 96,84 | 0,1015 | 0,3654 | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 337 | Оксид вуглецю | 56/ 63,8 | 0,0069 | 0,02484 | 0,012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4002 | Оксид діазоту | - | - | - | 0,00001499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 | Діоксид вуглецю | - | - | - | 8,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 | Метан | - | - | - | 0,0001499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1007 183 | Ртуть | - | - | - | 0,00000001499 |
| 410503 обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при використанні інших продуктів, відмінних від галокарбонів | 9 | Труба даховий кондіціонер YORK 240 №1 газовий пальник №1 | 7 | 0,06х0,07 | 5 | 14 | - | - | газохід |  |  |  | 4001 301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) | 96,0 | 0,1248 | 0,44928 | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 337 | Оксид вуглецю | 52,0 | 0,0064 | 0,02304 | 0,012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4002 | Оксид діазоту | - | - | - | 0,00001499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 | Діоксид вуглецю | - | - | - | 8,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 | Метан | - | - | - | 0,0001499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1007 183 | Ртуть | - | - | - | 0,00000001499 |
| 410503 обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при використанні інших продуктів, відмінних від галокарбонів | 10 | Труба даховий кондіціонер YORK 240 №1 газовий пальник №2 | 7 | 0,06х0,07 | 6 | 14 |  | - | газохід | 1,3 | 1,1 | 24,9 | 4001 301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) | 90 | 0,11430 | 0,41148 | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 337 | Оксид вуглецю | 43 | 0,05461 | 0,196596 | 0,012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4002 | Оксид діазоту | - | - | - | 0,00001499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 | Діоксид вуглецю | - | - | - | 8,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 | Метан | - | - | - | 0,0001499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1007 183 | Ртуть | - | - | - | 0,00000001499 |
| 410503 обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при використанні інших продуктів, відмінних від галокарбонів | 11 | Труба даховий кондіціонер YORK 120 | 7 | 0,06х0,07 | 11 | 14 | - | - | газохід | 0,0714 | 1,3 | 28 | 4001 301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) | 83 | 0,00697 | 0,025092 | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 337 | Оксид вуглецю | 55 | 0,00462 | 0,016632 | 0,012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4002 | Оксид діазоту | - | - | - | 0,00001499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 | Діоксид вуглецю | - | - | - | 8,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 | Метан | - | - | - | 0,0001499 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1007 183 | Ртуть | - | - | - | 0,00000001499 |
| 410503 обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при використанні інших продуктів, відмінних від галокарбонів | 12 | Неорганізоване джерело даховий кондіціонер YORK 240 2 шт, YORK 120 1 шт | 2 | - | 10 | 12 | 20 | 5 | газохід | - | - | 26,7 | 18000 | Фреони | - | 0,002199 | 0,007916 | 0,00475 |
| 410503 обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при використанні інших продуктів, відмінних від галокарбонів | 13 | Неорганізоване джерело кондіціонер 4 шт | 2 | - | -15 | 15 | 2 | 30 | газохід | - | - | 26,7 | 18000 | Фреони | - | 0,002199 | 0,007916 | 0,00475 |
| 310502 транспортування та зберігання (за винятком станцій обслуговування, уключаючи заправку автомобілів) | 14 | Неорганызоване площинне джерело двигун внутрішнього згорання автомобілів(стоянка автотранспорту) | 2 | - | -40 | 2 | 15 | 25 | газохід | - | - | 26,7 | 4001 301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) | - | 0,001875 | 0,00675 | 0,002815 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 337 | Оксид вуглецю | - | 0,044 | 0,1584 | 0,096 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2754 | НМЛОС (вуглеводні граничні) | - | 0,0002625 | 0,000945 | 0,0005656 | 4001 301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) |
| 410503 обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при використанні інших продуктів, відмінних від галокарбонів | 15 | Труба Даховий кондиціонер YORK 240 №2 газовий пальник №1 | 7 | 0,06х0,07 | 15 | 14 | - | - | газохід | 1,4 | 1,15 | 26,7 | 4001 301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) | 80,0 | 0,112 | 0,4032 | 0,01 | 6000 337 | Оксид вуглецю |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 337 | Оксид вуглецю | 49,0 | 0,06860 | 0,24696 | 0,012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4002 | Оксид діазоту | - | - | - | 0,00001499 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 | Діоксид вуглецю | - | - | - | 8,81 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 | Метан | - | - | - | 0,0001499 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1007 183 | Ртуть | - | - | - | 0,00000001499 |  |  |
| 410503 обладнання для заморожування і кондиціювання повітря при використанні інших продуктів, відмінних від галокарбонів | 16 | Труба Даховий кондиціонер YORK 240 №2 газовий пальник №2 | 7 | 0,06х0,07 | 14 | 14 | - | - | газохід | 1,5 | 1,16 | 26,7 | 4001 301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) | 93,0 | 0,12090 | 0,43524 | 0,01 | 11000 2754 | НМЛОС (вуглеводні граничні) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 337 | Оксид вуглецю | 53,0 | 0,06890 | 0,24804 | 0,012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4002 | Оксид діазоту | - | - | - | 0,00001499 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 | Діоксид вуглецю | - | - | - | 8,81 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 410 | Метан | - | - | - | 0,0001499 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1007 183 | Ртуть | - | - | - | 0,00000001499 |  |  |
|  | 17 | Труба, дизельний генератор | 1,8 | 0,05 |  |  |  |  |  | 1,2 | 2,5 | 39 | 6000 337 | Оксид вуглецю | 189,0 | 0,2268 | 0,81648 | 0,536 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 2754 | Вуглеводні граничні | - | - | - | 0,161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4001 301 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 148,0 | 0,1776 | 0,63936 | 0,215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 28,5 | 0,0342 | 0,12312 | 0,083 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05001 330 | Діоксид сірки | 56,0 | 0,0672 | 0,24192 | 0,107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13101 703 | Бенз(а)пірен |  | - | - | 0,000001662 |  |  |

### Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

Таблиця 6.3

| Номер джерела викиду | Джерела утворення | Місце відбору проб | Діаметр газоходу, м | Параметри газопилового потоку в газоході | Код забруднюючої речовини | Найменування забруднюючої речовини | Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м3 | Потужність викиду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | найменування | номер |  |  | витрата, на вході в ГОУ, м3/с | швидкість, м/с | температура, °C |  |  |  | г/сек | кг/год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Викиди окремими типами обладнання відсутні |

### Характеристика установок очистки газів

Таблиця 6.4

| Номер джерела викиду на карті-схемі | Клас | Найменування ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка | Витрата газопило- вого потоку на вході в ГОУ, м3 /с | Максимальна масова концентра-ція на вході в ГОУ, мг/м3 | Ефективність роботи ГОУ, % | Витрата газопило-вого потоку на виході з ГОУ, м3 /с | Максимальна масова концентрація на виході з ГОУ, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | код | найменування |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установки очистки газів відсутні |

### Характеристика джерел залпових викидів

### Залпові викиди відсутні.

### Характеристика джерел неорганізованих викидів

Таблиця 6.6

| Номер джерела викиду | Найменування джерела викиду | Код забрудню-ючої речовини | Найменування забруднюючої речовини | Потужність викиду |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/сек | кг/год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Неорганізоване джерело викиду скидна свіча (котел, руфтоп) | 12000 410 | Метан | 0,093 | 0,3348 |
| 2 | Неорганізоване джерело викиду ШРП | 12000 410 | Метан | 0,093 | 0,3348 |
| 3 | Неорганізоване площинне джерело ванна для мийки деталей; | 11000 2752 | Уайт-спиріт | 0,0000000742 | 2,67E-07 |
| 4 | Неорганізоване площинне джерело мийка автомобілів | 3000 2902 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недифернційованихза складом | 0,000139 | 0,0005 |
| 5 | Неорганізоване площинне джерело склад відпрацьованого мастила | 11000 2735 | НМЛОС (масло мінеральне нафтове) | 0,000000000003403 | 1,23E-11 |
| 12 | Неорганізоване джерело даховий кондіціонер YORK 240 2 шт, YORK 120 1 шт | 18000 | Фреони | 0,002199 | 0,007916 |
| 13 | Неорганізоване джерело кондіціонер 4 шт | 18000 | Фреони | 0,002199 | 0,007916 |
| 14 | Неорганізоване площинне джерело двигун внутрішнього згорання автомобілів(стоянка автотранспорту) | 4001 301 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) | 0,001875 | 0,00675 |
|  |  | 6000 337 | Оксид вуглецю | 0,044 | 0,1584 |
|  |  | 11000 2754 | НМЛОС (вуглеводні граничні) | 0,0002625 | 0,000945 |

Резюме

Філія "Автосалон Мерседес" Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровськ-Авто" (Філія "Автосалон Мерседес" ПрАТ "Дніпропетровськ-Авто"), ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 37375957, місцезнаходження субєкта господарювання: 49041, м.Дніпро, Запорізьке шосе, 57, контактний номер телефону – (056)748-88-88, адреса електроної пошти: - auto@mercedes-center.dp.ua, місцезнаходження промислового майданчика: 49041, м.Дніпро, Запорізьке шосе, 57, оголошує про свій намір отримати дозвіл на викиди в атмосферу від джерел викидів для існуючого підприємства згідно ПКМУ №302 від 13.12.2002 р. Відомості про наявність висновку з ОВД: діяльність підприємства, яке існує з 2011 року, не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», який набрав чинності у 2017 році.

- Загальний опис об’єкта: Філія "Автосалон Мерседес" ПрАТ "Дніпропетровськ-Авто" спеціалізується передпродажній, післяпродажній і сервісній системі обслуговування та ремонту легкових автомобілів Мерседес.  Автомобілі, що надходять до автосалону проходять прибирально-мийні роботи, після мийки автомобілі направляються на предпродажну підготовку де проходять контроль якості, після чого відбувається видача автомобілю. У залі СТО для легкових автомобілів проводять  технологічне обслуговування,  діагностіку, ремонт, контроль якості та  видачу автомобіля. Для ремонту вузлів, систем і агрегатів і проведення слюсарно-механічних робіт передбачається агрегатна ділянка з використанням заточних верстатів та зварювального обладнання. При проведенні ремонтних робіт із включеним двигуном, обов'язково на вихлопну систему одягається шланг для відводу відпрацьованих газів. На стоянці виконують операції заведення двигунів, маневрування при в’їзді і виїзді. Сучасним рішенням у частині ефективного теплопостачання адміністративно-побутових споруд з мінімальними витратами палива, і виходячи з цього, з мінімальними викидами забруднюючих речовин  є використання високопродуктивних котлів: опалення автосалону відбувається за  допомогою  дахових кондиціонерів (руфтопів) YORK та газовими котлами FERROLI. Для забезпечення аварійного джерела постачання електричної енергії використовується дизель-генератор.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]), оксид вуглецю, оксид діазоту, діоксид вуглецю, уайт-спірит, вуглеводні граничні, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, масло мінеральне нафтове, метан, заліза окис, марганець та його сполуки, фтористий водень, фреони, ртуть, діоксид сірки, бенз(а)пірен. Загальний викид забруднюючих речовин складає 54,665 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращіх існуючих технологій виробництва: на підприємстві не має виробництв та устаткування на якому повинні впроваджуватися найкращі існуючі технології та методи керування.

Перелік заходів щодо скорочення викидів: заходи не встановлюються, так як виконуються санітарні та екологічні нормативи.

Дотримання виконання природоохороних заходів щодо скорочення викидів: для даного підприємства не було встановлено заходи щодо  скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди відповідають технологічному регламенту і проектним показникам, що відповідає вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України N 309 від 27.06.2006.

Пропозиції і зауваження юридичні і фізичні особи можуть направляти в Дніпропетровську обласну державну адміністрацію за адресою м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел. 0-800-505-600.

Строки подання зауважень та пропозицій: громадські організації і приватні особи можуть звернутися з зауваженнями і пропозиціями за вказаними адресами упродовж одного місяця з дати виходу повідомлення про намір.

36

# Comments

Используем не ацетон, а органический растворитель не содержащий хлористых водородов Teroson

Мы не продаем 580 кг. Фреона в год!, это цифра общего используемого на предприятии или продаваемого фреона?

Используем не ацетон, а органический растворитель не содержащий хлористых водородов Teroson