Звіт щодо вуличного освітлення

Зовнішнє освітлення міста є складовою частиною комплексного благоустрою та виконує важливі функції щодо забезпечення нормальної життєдіяльності міста в темну пору доби.

На даний момент на балансі підприємства 75 012 світлоточок, з яких близько 9787 світлодіодних світильників, довжина мереж становить 2474,8 км, 587 шафи зовнішнього освітлення.

З роками підприємство розвивалося, кількість світлоточок збільшувалася.

На жаль, починаючи з 1990 року в період економічного спаду в країні, всі галузі, в тому числі і комунальне господарство, а разом з ним і зовнішнє освітлення міста занепало.

Відродження та розвиток зовнішнього освітлення міста Дніпропетровська почалося в 2001 році в основному це були центральні вулиці міста.

Відсутність значних вкладень для підтримки і розвитку інженерної інфраструктури не дозволяло підтримувати діючу систему в належному стані і впроваджувати інноваційні, енергоефективні технології.

До 2016 року мережі вуличного зовнішнього освітлення перебували в занедбаному стані, використовувалися морально і технічно застарілі типи світильників, а саме світильники з ртутними лампами і лампами розжарювання. Крім цього, використовувалися застарілі шафи управління.

Міська рада протягом 2016-2021 років значно поліпшила питання фінансування реконструкції вуличного освітлення. Оновлення та оптимізація освітлення входить в програму «Безпечне місто» і «Місто без околиць».

У період 2016-2020 року було встановлено або замінено близько 41 тисячі світильників, 1,3 тисяча км самонесучого ізольованого проводу, замінено понад 280 шаф зовнішнього освітлення. Виконано модернізацію освітлення більш ніж на 1 тисячі об'єктах.

У роботі підприємства є два основних напрямки: обслуговування діючих мереж і модернізація зовнішнього освітлення.

Що стосується обслуговування мереж, то в перебігу року виконуються роботи по заміні ламп в світильниках, ліквідація коротких замикань в мережах, усунення пошкоджень в шафах управління.

У процесі модернізації підприємство виконує роботи по заміні старого морально застарілого обладнання на нове, сучасне. Це стосується як ліній електропередач, де старі повітряні лінії змінюються на сучасні, безпечний самонесучий ізольований провід так і світильників на нові більш якісні по світловим характеристикам і терміном служби.

Також проводиться заміна старих кронштейнів на нові оцинковані мають тривалий термін служби, тому що не піддаються корозії.

У 2017 році підприємство ініціювало прийняття на баланс міста вулиць, які знаходяться не на балансі. На сьогоднішній день прийнято на баланс підприємства близько 346 вулиці.

У 2018 році на цих вулицях був розпочато роботи по відновленню освітлення.

На сьогоднішній день освітлення відновлено на 283 вулицях (наприклад, вулиці селищ Таромське, Шевченко, Краснопілля).

У 2021 році на 260 об'єктах було встановлено 6573 шт. світильників, із них світлодіодних 2089 шт. та встановлено або замінено аварійні 1430 залізобетонні опори. У процесі обслуговування мереж було замінено лампи в кількості 19554 штуки. Роботи виконувались на проїзних вулицях таких як Калинова, Янтарна, пр. Героїв, Полтавське шосе, двір вулиць Решетилівська, Путилівська, Янтарна, Богдана Хмельницького, житлових масивів Парус, Перемоги, вулицях приватного сектора віддалених районів Таромське, Діївка, Придніпровськ.

Комунальне підприємство КП «Міськсвітло» планує у 2022 році проводити роботи з оновлення, модернізації та будівництва мереж зовнішнього освітлення. Роботи планується проводити по всіх адміністративних районах міста як центральної частини міста, так і на околицях продовжувати програму нашого мера «Місто без околиць». Також продовжимо програму «Безпечне місто»: відновлювати та будувати мережі у дворах багатоповерхових будинків, на яких не було освітлення з моменту будівництва. Роботи з оновлення будуть проводитись на вулицях приватного сектору. З'явиться освітлення і на вулицях, де раніше були безхазяйні мережі.

На проїзних вулицях продовжимо роботу з модернізації зовнішнього освітлення. Це встановлення сучасних світлодіодних світильників. На даний момент роботи з модернізації мереж ведуться на Набережній Перемоги на ділянці від Інституту фізкультури до пр. Героїв, демонтаж та встановлення світлодіодних світильників 294 штуки, демонтаж старих та встановлення оцинкованих кронштейнів, заміна старої лінії на нову самонесучим ізольованим дротом у кількості 6132 м.

Також цього року планується виконувати роботи на таких вулицях: Енергетична, Макарова, Тітова, Набережна Заводська (від Льодової арени до Кайдацького мосту), це стосується проїзних вулиць. Щодо дворів, то планується відновити або побудувати мережі зовнішнього освітлення пр. Мазепи 45, вул. Калинова 37-41, вул. Прогресивна 3, вул. Новоорловська 2а, 2б, вул. Гладкова 13,17 та інші. Окрім цього, продовжуються роботи з відновлення освітлення на вулицях, які раніше були безхазяйними. Це вулиці приватного сектору, такі як вул. Чехова, вул. Паустовського, туп. Орільський та інші. Крім робіт з поточного ремонту щодня проводяться роботи із заміни ламп, усунення аварійних ситуацій у мережах зовнішнього освітлення.

Інформація щодо встановленого освітленого обладнання в період                             2016-2021 рр.

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість вулиць, шт. | 239 | 566 | 199 | 323 | 240 | 260 |
| світильники всього, шт. | 5 693 | 12 384 | 6 492 | 10 769 | 8 652 | 6 573 |
| Поточний ремонт мереж | 5 178 | 12 231 | 6 152 | 9 046 | 6 805 | 4 484 |
| Світлодіодні |  |  |  | 1 162 | 1 253 | 2 089 |
| электроопоры, шт. | 82 | 222 | 327 | 695 | 1 446 | 1 430 |
| з них: Поточний ремонт мереж | 25 | 3 | 104 | 269 | 541 | 983 |
| Утримання мереж | 57 | 219 | 223 | 426 | 905 | 447 |
| заміна ламп, шт. | 23 015 | 32 631 | 28 727 | 30 556 | 19355 | 19554 |
| монтаж лінії, км | 191,65 | 413,92 | 198,60 | 289,53 | 174,21 | 152,10 |