Технічне завдання

Додаток Д ( Е ) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

"Капітальний ремонт рентгенонологічного кабінету" за адресою:м. Дніпро, Дніпропетровська обл., вул. Антоновича,29.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 2-1-1 на демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 8 |  |
| 2 | Знімання засклених віконних рам 1090х1860мм | м2 | 16,2192 |  |
| 3 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 3,141 |  |
| 4 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 10,47 |  |
| 5 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 4 |  |
| 6 | Знімання дверних полотен | м2 | 7,1465 |  |
| 7 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 41,35 |  |
| 8 | Розбирання цементних стяжок | м2 | 31,97 |  |
| 9 | Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток | м2 | 4,79 |  |
| 10 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 10,24 |  |
| 11 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 47,68 |  |
| 12 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 39,51 |  |
| 13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 72,05 |  |
| 14 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 7,12 |  |
| 15 | Розбирання дерев'яних непоштукатурених перегородок із дощок, забраних стійма в обв'язці | м2 | 3,255 |  |
| 16 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,72 |  |
| 17 | Розбирання подіуму | м3 | 0,816 |  |
| 18 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,61 |  |
| 19 | Демонтаж перегородок із скляних блоків | м2 | 0,57 |  |
| 20 | Розширення дверного прорізу | м3 | 0,12 |  |
| 21 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 32,05 |  |
| 22 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 7,282 |  |
| 23 | Перевезення сміття до 10 км | т | 7,282 |  |
|  | Локальний кошторис 2-1-2 на ремонт рентген-кабінету і |  |  |  |
|  | приміщень |  |  |  |
|  | Розділ 1. Посилення отворів |  |  |  |
| 24 | Укладання металевих балок при заміні перекриттів | т | 0,03578 |  |
| 25 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т-з листової сталі | т | 0,00799 |  |
| 26 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т-з кутової сталі | т | 0,057 |  |
| 27 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 5 |  |
| 28 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 8 |  |
| 30 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати Розділ 2. Отвори Отв.1 (ОВ) - Отв8(ОВ). | шт | 8 |  |
| 31 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т-з кутової сталі | т | 0,16189 |  |
| 32 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 4,64 |  |
| 33 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 ЗА 2 раза | м2 | 4,64 |  |
| 34 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,00518 |  |
| 35 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,0128 |  |
| 36 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,00429 |  |
| 37 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т Розділ 3. Пробивання отворів | т | 0,01594 |  |
| 38 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 300х300 мм | шт | 1 |  |
| 39 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 300х300 мм додавати | шт | 1 |  |
| 40 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 500х250 мм | шт | 1 |  |
| 41 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм | шт | 4 |  |
| 42 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм | шт | 1 |  |
| 43 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм додавати або виключати | шт | 1 |  |
| 44 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм додавати Розділ 4. Вузол проходу | шт | 5 |  |
| 45 | Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 560 мм | вузол | 1 |  |
| 46 | Улаштування примикань до вузла проходу УП1 Розділ 5. Перегородки | м | 1,6 |  |
| 47 | Теплоізоляція перегородок виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі Розділ 6. Підлоги | м3 | 0,78 |  |
| 48 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 31,97 |  |
| 49 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати/до 70мм | м2 | 31,97 |  |
| 50 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 31,97 |  |
| 51 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 31,97 |  |
| 52 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 18,87 |  |
| 53 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 24,41 |  |
| 54 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати/до 50мм | м2 | 24,41 |  |
| 55 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 24,41 |  |
| 56 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 24,41 |  |
| 57 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних Розділ 7. Прорізи | м | 34,59 |  |
| 58 | Встановлення дверних блоків рентгенозахистних | т | 0,42 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 19,4556 |  |
| 60 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 11,26 |  |
| 61 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м | 11,26 |  |
| 62 | Улаштування ревізійних люків Відділ 1. Опорядження процедурної (прим. 330) Розділ 1. Стеля процедурної | шт | 3 |  |
| 63 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 31,97 |  |
| 64 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 31,97 |  |
| 65 | Поліпшене фарбування акриловою фарбою стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ 2. Стіни процедурної | м2 | 31,97 |  |
| 66 | Грунтування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 9,85 |  |
| 67 | Штукатурення рентгенозахисним розчином стін п та укосів по бетону, цеглі або каменю, товщина шару 30 мм | м2 | 9,85 |  |
| 68 | При зменьшенні товщини шару на кожні 10 мм при штукатуренні рентгенозахисним розчином стін по бетону, цеглі або каменю виключити до товщини 1,5мм | м2 | -9,85 |  |
| 69 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 9,85 |  |
| 70 | Вилучаємо заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | м2 | -9,85 |  |
| 71 | Грунтування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 9,85 |  |
| 72 | Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою Caparol (або аналог) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 9,85 |  |
| 73 | Грунтування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 13,24 |  |
| 74 | Штукатурення рентгенозахисним розчином стін п та укосів по бетону, цеглі або каменю, товщина шару 30 мм | м2 | 13,24 |  |
| 75 | При зменьшенні товщини шару на кожні 10 мм при штукатуренні рентгенозахисним розчином стін по бетону, цеглі або каменю виключити до товщини 16,5мм | м2 | -13,24 |  |
| 76 | Улаштування каркасу при обштукатурюванні стін | м2 | 13,24 |  |
| 77 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 13,24 |  |
| 78 | Вилучаємо заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | м2 | -13,24 |  |
| 79 | Грунтування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 13,24 |  |
| 80 | Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою Caparol (або аналог) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 13,24 |  |
| 81 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 26,4 |  |
| 82 | Вилучаємо заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | м2 | -26,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | Грунтування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та з6ірних конструкціях, підготовлєних під фарбування | м2 |  | 26,4 |  |
| 84 | Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою Caparol (або аналог) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 |  | 26,4 |  |
| 85 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 |  | 4,5 |  |
| 86 | Грунтування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 |  | 4,5 |  |
| 87 | Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою Caparol (або аналог) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ 3. Декоративний короб | м2 |  | 4,5 |  |
| 88 | Улаштування обшивки короба гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 |  | 15,43 |  |
| 89 | Вилучаємо заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | м2 |  | -15,43 |  |
| 90 | Грунтування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 |  | 15,43 |  |
| 91 | Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою Caparol (або аналог) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ 4. Облицювання керамічною плиткою | м2 |  | 15,43 |  |
| 92 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт Відділ 2. Опорядження кімнати управління (прим. 329) Розділ 1. Стеля | м2 |  | 1,92 |  |
| 93 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 |  | 9,03 |  |
| 94 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" Розділ 2. Стіни кімнати управління (329) | м2 |  | 9,03 |  |
| 95 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 |  | 24,19 |  |
| 96 | Вилучаємо заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | м2 |  | -24,19 |  |
| 97 | Грунтування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 |  | 49,95 |  |
| 98 | Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою Caparol (або аналог) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 |  | 24,19 |  |
| 99 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 |  | 1,02 |  |
| 100 | Грунтування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 |  | 1,02 |  |
| 101 | Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою Caparol (або аналог) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ 3. Перегородки | м2 |  | 1,02 |  |
| 102 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 |  | 7,88 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | Грунтування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та з6ірних конструкціях, підготовлєних під фарбування | м2 |  | 15,76 |  |
| 104 | Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою Caparol (або аналог) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ 4. Облицювання керамічною плиткою | м2 |  | 15,76 |  |
| 105 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт Відділ 3. Опорядження допоміжних кімнат (328, 331) Розділ 1. Стеля | м2 |  | 1,92 |  |
| 106 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 |  | 12,23 |  |
| 107 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" Розділ 2. Стіни допоміжних кімнат (328, 331.) | м2 |  | 12,23 |  |
| 108 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 |  | 51,93 |  |
| 109 | Вилучаємо заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | м2 |  | -51,93 |  |
| 110 | Грунтування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 |  | 51,93 |  |
| 111 | Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою Caparol (або аналог) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 |  | 51,93 |  |
| 112 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 |  | 2,5 |  |
| 113 | Грунтування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 |  | 2,5 |  |
| 114 | Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою Caparol (або аналог) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ 3. Перегородки | м2 |  | 2,5 |  |
| 115 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 |  | 7,88 |  |
| 116 | Грунтування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 |  | 15,76 |  |
| 117 | Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою Caparol (або аналог) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ 4. Декоративний короб | м2 |  | 15,76 |  |
| 118 | Улаштування обшивки короба гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 |  | 3,16 |  |
| 119 | Вилучаємо заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | м2 |  | -3,16 |  |
| 120 | Грунтування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 |  | 3,16 |  |
| 121 | Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою Caparol (або аналог) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Розділ 5. Облицювання керамічною плиткою | м2 |  | 3,16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт Локальний кошторис 2-1-3 на електричні рішення Розділ 1. Електрообладнання | м2 | 3,84 |  |
| 123 | Монтаж щита силового | шафа | 1 |  |
| 124 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 8 |  |
| 125 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 126 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 1 |  |
| 127 | Монтаж ящика з рубільником | шафа | 1 |  |
| 128 | Монтаж щита силового | шафа | 1 |  |
| 129 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням Розділ 2. Світлотехнічне обладнання | шт | 7 |  |
| 130 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт Розділ 3. Електроустановочні вироби | шт | 10 |  |
| 131 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 4 |  |
| 132 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | шт | 6 |  |
| 133 | Прокладання коробів металевих | м | 6 |  |
| 134 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція | м | 200 |  |
| 135 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм2 у лотках | м | 12 |  |
| 136 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | м | 24 |  |
| 137 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м | 237 |  |
| 138 | Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок Розділ 5. Влаштування вводу | м | 50 |  |
| 139 | Монтаж щита розподыльчого | шафа | 1 |  |
| 140 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 4 |  |
| 141 | Монтаж ящика з рубільником | шафа | 1 |  |
| 142 | Прокладання коробів металевих | м | 3 |  |
| 143 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | м | 9 |  |
| 144 | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах | м | 61 |  |
| 145 | Установлення люків напольних Розділ 6. Демонтажні роботи | шт | 2 |  |
| 146 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 10 |  |
| 147 | Демонтаж кабелю | м | 273 |  |
| 148 | Перенесення вантажів вручну, навалочні вантажі на носилках, навантаження і розвантаження киданням або перекиданням, відстань до 20 м | т | 0,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 2-1-4 на вентиляція і кондиціювання |  |  |  |
|  | Розділ 1. Приточна система П1. |  |  |  |
| 149 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 150 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 2 |  |
| 151 | Установлення кранів повітряних | комплект | 1 |  |
| 152 | Установлення дросель- клапанів діаметром до 250 мм | шт | 3 |  |
| 153 | Установлення дифузорів | грати | 6 |  |
| 154 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 | шт | 1 |  |
|  | мм |  |  |  |
|  | Розділ 2. Витяжна система В1. |  |  |  |
| 155 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 156 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних | шт | 1 |  |
| 157 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 | шт | 1 |  |
|  | мм |  |  |  |
| 158 | Установлення дахового елементу діаметром 200 мм | зонт | 1 |  |
| 159 | Установлення дифузорів з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 6 |  |
| 160 | Установлення перехідників під повітропровод | шт | 2 |  |
| 161 | Установлення стакана 300х300 з оц. сталі | шт | 1 |  |
|  | Розділ 3. Система К1 |  |  |  |
| 162 | Установлення кондиціонерів типу Bora Inverter | шт | 1 |  |
| 163 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т | шт | 1 |  |
| 164 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 14 |  |
| 165 | Прокладання дренажного трубопроводу діаметром 15 мм | м | 2 |  |
| 166 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 14 |  |
| 167 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 7 |  |
|  | Розділ 4. Система К2. |  |  |  |
| 168 | Установлення кондиціонерів типу Bora Inverter | шт | 1 |  |
| 169 | Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т | шт | 1 |  |
| 170 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм | м | 14 |  |
| 171 | Прокладання дренажного трубопроводу діаметром 15 мм | м | 2 |  |
| 172 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 14 |  |
| 173 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 7 |  |
|  | Розділ 5. Система П1. |  |  |  |
| 174 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 11,3982 |  |
| 175 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо | м3 | 0,048 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ 6. Витяжна система В1. |  |  |  |
| 176 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 12,22245 |  |
| 177 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування Відділ 1. Матеріали. що не були враховані попередніми розцінками Розділ 1. Приточна установка П1. Розділ 2. Витяжна система В1. Розділ 3. Кондиціювання К1. Локальний кошторис 2-1-5 на опалення Розділ 1. Демонтажны роботи | кг | 20 |  |
| 178 | Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 6 |  |
| 179 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 4 |  |
| 180 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 4,8 |  |
| 181 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 2,1195 |  |
| 182 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 6,45 |  |
| 183 | Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т | шт | 1 |  |
| 184 | Демонтаж віконного кондиціонера Розділ 2. Монтажны роботи | шт | 1 |  |
| 185 | Установлення радіаторів біметалевих | кВт | 10,07 |  |
| 186 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 6 |  |
| 187 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 1,32 |  |
| 188 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 1,32 |  |
| 189 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт-спиритом | м2 | 1,32 |  |
| 190 | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,32 |  |
| 191 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза Локальний кошторис 2-1-6 на водопрвід і каналізація Розділ 1. Обладнання | м2 | 1,32 |  |
| 192 | Монтаж водонагрівника електричного Розділ 2. Сантехнічні прилади | шт | 3 |  |
| 193 | Установлення змішувачів | шт | 3 |  |
| 194 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води Розділ 3. Трубопроводи К1-1,К1-2, К1-3. | к-т | 3 |  |
| 195 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм Розділ 4. З*єднувальні деталі трубопроводів каналізації КТ | м | 6 |  |

| 9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.1) укр. - 39 - | 66 СД ВОБ |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ 5. Трубопроводи В1-1, В1-2, В1-3. |  |  |  |
| 196 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 11 |  |
| 197 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену Розділ 6. Трубопроводна арматура В1-1 | м | 13 |  |
| 198 | Установлення кранів кульових Розділ 7. Трубопроводна арматура В1-2 | шт | 3 |  |
| 199 | Установлення кранів кульових Розділ 8. Трубопроводна арматура В1-3 | шт | 3 |  |
| 200 | Установлення кранів кульових Розділ 9. Фасонні частини трубопроводу В1-1. Розділ 10. Фасонні частини трубопроводу В1-2. Розділ 11. Фасонні частини трубопроводу В1 -3. Розділ 12. Трубопроводи Т3-1 - Т3-3. | шт | 3 |  |
| 201 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 6 |  |
| 202 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену Розділ 13. Фасонні частини трубопроводу Т3-1. Розділ 14. Фасонні частини трубопроводу Т3-2. Розділ 15. Фасонні частини трубопроводу Т3-3. Розділ 16. Трубопровідна арматура | м | 6 |  |
| 203 | Установлення кранів кульових | шт | 6 |  |