Додаток № 2

до тендерної документації

Подається Учасником на фірмовому бланку, (у разі наявності)

за підписом та печаткою (у разі наявності)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | ( назва організації, що затверджує ) |
|  | ___________________ |
|  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|  | “_____” ____________________________20__ р. |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |
| Аварійний ремонт приміщень харчоблоку філії «Пологовий будинок Святої Єлени» Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2 |
| Умови виконання робіт |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Приміщення 1 |  |  |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін | м2 | 43 |  |
| 2 | Підготування поверхні стін перед облицюванням керамічною плиткою | м2 | 23,1 |  |
| 3 | Облицювання стін керамічною плиткою | м2 | 23,1 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 12 |  |
| 5 | Перетирання цементної штукатурки стін | м2 | 19,9 |  |
| 6 | Шпаклювання,ґрунтування стін | м2 | 19,9 |  |
| 7 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумішами стійкими до мокрого стирання 1 класу стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 19,9 |  |
|  | Підлога |  |  |  |
| 8 | Підготування поверхні підлоги перед облицюванням керамічною плиткою | м2 | 14,2 |  |
| 9 | Облицювання підлоги керамічною плиткою | м2 | 14,2 |  |
|  | Стеля |  |  |  |
| 10 | Очищення стелі від старої фарби (штукатурки) | м2 | 14,2 |  |
| 11 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону | м2 | 8 |  |
| 12 | Шпаклювання,ґрунтування стель | м2 | 14,2 |  |
| 13 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель стійкими до мокрого стирання 1 класу, по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 14,2 |  |
|  | Приміщення 2 |  |  |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 14 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін | м2 | 43,3 |  |
| 15 | Підготування поверхні стін перед облицюванням керамічною плиткою | м2 | 43,3 |  |
| 16 | Облицювання стін керамічною плиткою | м2 | 43,3 |  |
|  | Підлога |  |  |  |
| 17 | Підготування поверхні підлоги перед облицюванням керамічною плиткою | м2 | 16,3 |  |
| 18 | Облицювання підлоги керамічною плиткою | м2 | 16,3 |  |
|  | Стеля |  |  |  |
| 19 | Очищення стелі від старої фарби (штукатурки) | м2 | 16,3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону | м2 | 12 |  |
| 21 | Шпаклювання,ґрунтування стель | м2 | 16,3 |  |
| 22 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель стійкими до мокрого стирання 1 класу, по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 16,3 |  |
| 23 | Улаштування обшивки стін ніши гiпсокартонними плитами | м2 | 2,43 |  |
|  | Інші роботи |  |  |  |
| 24 | Перевезення сміття до 10 км | т | 1,08 |  |
| 25 | Очищення приміщень від сміття | т | 1,08 |  |
| Склав ______________________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |
| Перевірив ______________________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |

У вартість послуг з технічного обслуговування  повинні бути включені: транспортні витрати, розхідні матеріали,  дрібні запасні частини, вивіз сміття.

Посада, підпис, прізвище, ініціали, уповноваженої особи Учасника.

У складі пропозиції Учасник повинен надати:

- Кошторисний розрахунок вартості надання послуг:

- договірна ціна,

- локальний кошторис,

- Дефектний Акт,

завірений підписом та печаткою уповноваженої особи кошторисника,  якій має необхідний сертифікат, який надається в складі пропозиції.

- З метою уникнення хибних обсягів робіт/послуг, огляд об’єкту Учасником у період уточнень є обов’язковим. На підтвердження чого, у складі пропозиції, Учасник надає Акт обстеження, у довільній формі, з підписом відповідальної особи Учасника та Замовника. Направити спеціаліста для ознайомлення з об’єктом, визначення детального обсягу виконання робіт/послуг, необхідно у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.00. За результатами огляду  в присутності представників Замовника,  обов’язково складається акт обстеження з підписами. Пропозиції учасників, які не були присутні на об’єкті не беруться до уваги та не розглядаються.