ПРИВАТНЕ  ПІДПРИЄМСТВО

« АРХ-ІОН»

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН

території  в районі вул. Бехтерева Самарського району м. Дніпро

(під розміщення  сонячної електростанції)

Пояснювальна записка.

Креслення

Том 1

Об'єкт:  143-18

Замовник:                 Департамент по роботі з активами Дніпровської

міської ради

Інвестор:                                              ТОВ  «МГ ДНІПРО  СОЛАР»

Кривий Ріг

2018

ПРИВАТНЕ  ПІДПРИЄМСТВО

« АРХ-ІОН»

Кваліфікаційний сертифікат архітектора АА № 002678

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН

території  в районі вул. Бехтерева Самарського району м. Дніпро

(під розміщення  сонячної електростанції)

Пояснювальна записка.

Креслення

Том 1

Об'єкт:  143-18

Замовник:              Департамент по роботі з активами Дніпровської

міської ради

Інвестор:                                                      ТОВ  «МГ ДНІПРО  СОЛАР»

Директор ПП «АРХ-ІОН»                             Тельвак Т. С.

Головний архітектор  проекту                     Чмихова С.В.

Кривий Ріг

2018

1

ПЕРЕЛІК ВИКОНАВЦІВ:

Архітектор:                                             Чмихова С.В.

Архітектор:                                              Лутошечкіна І.А.

Директор:                                                 Тельвак Т.С.

| Позначення | Найменування | Примітка стор. |
| --- | --- | --- |
|  | Титульний лист |  |
| 143-18-З | Перелік виконавців | 1 |
| 143-18-З | Зміст тому | 1 |
| 143-18-С | Склад проекту | 1 |
| 143-18-ПЗ | Пояснювальна записка | 2 -30 |
| 143-18-ГП Лист 1 | Схема розташування території детального плану в районі вул. Бехтерева у планувальній структурі м. Дніпро. М довільний |  |
| Лист 2 | Схеми розташування території детального плану в районі вул. Бехтерева м. Дніпро. М довільний |  |
| Лист 3 | План існуючого використання території М 1:2 000 |  |
| Лист 4 | Схема планувальних обмежень М 1:2 000 |  |
| Лист 5 | Проектний план М 1:2 000 |  |
| Лист 6 | Схема організації руху транспорту і пішоходів |  |
| Лист 7 | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М 1:2 000 |  |
| Лист 8 | Креслення поперечних профілів М 1: 200 |  |
| Додатки: | Завдання на проектування на розроблення детального плану території в районі вул. Бехтерева Самарського району м. Дніпро (під розміщення сонячної електростанції) |  |
|  | Рішення Дніпровської міської ради VII скликання «Про надання дозволу на розроблення детального плану території в район і вул. Бехтерева (Самарський район)" від 25.04.2018р. № 493/31 |  |
|  | Рішення Дніпровської міської ради VII скликання «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.2018 № 493/31 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території в районі вул. Бехтерева (Самарський район)" від 19.09.2018р. № 221/35 |  |
|  | Топографо-геодезична зйомка, виконана ТОВ "Крикон-ГЕО" у 2018 р. |  |

| Номер тому | Позначення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | 143-18 | Пояснювальна записка. Креслення |  |

Зміст пояснювальної записки

1.	Перелік матеріалів детального плану території.	3

2.	Стислий опис природних, соціально-економічних i містобудівних умов.	4

3.	Стисла історична довідка.	5

4.	Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика (за видами, поверховістю, технічним станом) будівель, об'єктів культурної спадщини, земель історико-культурного призначення, інженерного обладнання, транспорту, озеленення i благоустрою, планувальних обмежень.	6

5.	Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка пропонується (поверховість, щільність).	7

6.	Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна тощо).	8

7.	Пропозиції  щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т. ч. для розміщення об'єктів соціальної та інженерної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.	8

8.	Переважні, супутні i допустимі види використання території. Micтoбyдівнi умови та обмеження (уточнення).	8

9	Основні принципи планувально-просторової організації території.	13

10	Житловий фонд та розселення.	14

11. Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів  обслуговування.	14

12.  Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок,  розміщення гаражів і автостоянок.	15

13.	Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.	15

14.	Інженерна  підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.	16

15.	Комплексний благоустрій та озеленення території.	16

16.	Micтoбудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.	16

17.	Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7 років.	17

18.	Перелік вихідних даних (Додаток Б).	18

Висновки детального плану території.	18

19.	Техніко-економічні  показники, у т.ч.  прогнозні показники   відповідно до  етапів реалізації  генерального   плану   (ДОДАТОК В)	18

20.	Оцінка впливу на навколишнє середовище.	19

# Перелік матеріалів детального плану території.

1.1. Підставою для розробки проекту є:

- рішення Дніпровської міської ради VII скликання «Про надання дозволу на  розроблення детального плану території в район і  вул.  Бехтерева (Самарський район)" від  25.04.2018р.  № 493/31

- рішення Дніпровської міської ради VII скликання «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.2018 № 493/31 «Про надання дозволу на  розроблення детального плану території в районі  вул.  Бехтерева (Самарський район)" від  19.09.2018р.  № 221/35.

1.2. Право ПП «АРХ-ІОН» (ГАП Чмихова С.В.) на розроблення  містобудівної документації підтверджується кваліфікаційним сертифікатом архітектора Чмихової С. В.   АА № 002678.

1.3. Містобудівна документація виконана  відповідно до вимог екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих в Україні норм і забезпечує безпечну для життя і здоров'я людей експлуатацію будівель (споруд), при дотриманні передбачених проектною документацією заходів.

1.4. Вихідні дані:

–   топографо-геодезична зйомка масштабу 1:500 у системі координат СК 63, виконана ТОВ "Крикон-ГЕО" у 2018 р.

1.5. Найменування об’єкта,  щодо якого розробляється проект:

Детальний план території  в районі вул. Бехтерева Самарського району                    м. Дніпро  (під розміщення  сонячної електростанції)

1.6.   Місцезнаходження ділянки:

вул. Бехтерева, Самарський район,  м. Дніпро

1.7   Мета роботи: обґрунтування   можливості  розміщення сонячної електростанції на  території  в районі  вул. Бехтерева Самарського району  м. Дніпро, визначення граничних параметрів об’єкта  і допустимого функціонального використання території.

1.8   Територія розміщення об’єкта знаходиться за межами зон охорони пам'яток архітектури та зон охорони культурного шару, а також не належить до категорії земель історико-культурного призначення.

У цих цілях передбачається на основі аналізу сформованої містобудівної ситуації та стану містобудівної документації:

• визначити відповідність обраної земельної ділянки для розміщення сонячної електростанції сучасним містобудівним вимогам;

• оцінити ступінь впливу об’єкта на існуючу забудову;

• уточнити параметри існуючих споруд та прилеглих до них територій;

• запропонувати проектні рішення щодо коригування планувальної структури території.

1.9 Детальний план території виконано  відповідно до нормативних документів:

• Земельний кодекс України;

• ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

• ДБН Б.2.2-12:2018  «Планування і забудова територій»;

• Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів № 173/96 г.;

• ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;

• ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

• ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

# Стислий опис природних, соціально-економічних i містобудівних умов.

Земельна ділянка для розміщення, будівництва,  експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій ( далі сонячної електростанції), до якої надається проектна документація на території вул. Бехтерева Самарського  району м. Дніпро зі східної сторони міста  по межі міста.

Відповідно до генерального плану м. Дніпро, розробленого ДП УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя, проектована земельна ділянка  розташована на землях сільськогосподарських угідь.

# Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика (за видами, поверховістю, технічним станом) будівель, об'єктів культурної спадщини, земель історико-культурного призначення, інженерного обладнання, транспорту, озеленення i благоустрою, планувальних обмежень.

За основу аналізу існуючого стану території прийняті наступні містобудівні матеріали:

• Генеральний план м. Дніпро, розроблений ДП УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІН-СТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя

(м. Київ);

• Викопіювання з публічної кадастрової карти України.

На території, яка пропонується під розміщення сонячної електростанції, розміщувались ділянки підсобного сільського господарства, але  в теперішній час територія не використовується  та відповідно до генплану м. Дніпро, розробленого ДП УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДІПРО-МІСТО» імені Ю.М. Білоконя, відноситься до територій  сільськогосподарських угідь.

  - Кліматична характеристика території:

Згідно  з ДСТУ Н Б В. 1.1-27: 2010 - «Будівельна кліматологія», майданчик будівництва відноситься до II кліматичного підрайону і характеризується наступними умовами:

Клімат м. Дніпро помірно-континентальний, характеризується короткою малосніжною зимою і тривалим теплим літом. Найбільш холодним місяцем є січень із середньомісячною температурою (-50) - (-70), а найбільш теплим - липень із середньомісячною температурою +22,20 С. Середньорічна температура +8,50 С. Максимальна температура +400 С, мінімальна - (- 340 С). Тривалість періоду з середньодобовою температурою меншою і рівною 00С становить 111 діб.

Середньорічна кількість опадів, що випадають, становить 558 мм на рік, в холодну пору року 66 мм, добовий максимум 82 мм. Найбільша їх кількість випадає в теплий період року-320 мм. Опади у вигляді короткочасних дощів. Протягом літа бувають тривалі бездощові періоди, а восени опади характеризуються затяжними дрібними дощами. Взимку опади випадають, переважно у вигляді снігу, але бувають і дощі. Річне число днів з опадами становить 80-125 днів.

Середньорічне значення відносної вологості в межах 70-80%. Мінімальне значення відносної вологості в літній період (травень-серпень) - 58- 59%, максимальне (листопад-березень) - 83-89%. Середньорічний дефіцит вологості становить 3.5-4.0мм, максимальний (липень) досягає 10.1-10.6мм.

За співвідношенням річних сум опадів і випаровування м. Дніпропетровськ відноситься до зони недостатнього зволоження.

Нормативна глибина промерзання ґрунту 90 см. Сніговий покрив лежить на протязі 70 днів з грудня по березень, середня висота покриву за зиму 15см.

Повторюваність напрямків вітру і штилів суттєво залежить від сезонів року.

Навесні на території Дніпропетровська переважають вітри південного і південно-східного напрямків. Влітку переважаючими є вітри північної чверті. Найбільша кількість штилів спостерігається в літньо-осінній період.

  - Інженерно-геологічна характеристика території:

• Аналізована територія відноситься до частини територій, придатних для розміщення сонячної електростанції.

• Загальний рельєф місцевості має незначний ухил.

• Територія не підтоплюється, заболоченість відсутня.

• Геологічна характеристика території не потребує розробки додаткових інженерних заходів щодо організації будівництва в складних інженерно-геологічних умовах.

  - Санітарно-екологічна характеристика території:

• Екологічна ситуація в районі проектованої земельної ділянки сприятлива.

• Досліджувана територія не потрапляє в санітарно-захисні та природоохоронні зони.

• Водних джерел і водоймищ на території ділянки і на прилеглих територіях немає.

• Джерела забруднення води і навколишнього середовища відсутні.

• Джерела ультразвуку, вібрації, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, які перевищують допустимі норми, відсутні.

• Джерела вентиляційних і технологічних викидів відсутні.

• За матеріалами існуючої містобудівної документації та представленої замовником документації охоронних, археологічних, заповідних та інших зон, що впливають на розташування об'єкта, на обраній ділянці немає.

• Клас небезпеки виробництва за санітарною класифікацією - відсутній.

# Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка пропонується (поверховість, щільність).

З метою впровадження інвестиційних проектів  Дніпровська міська рада запропонувала частину  територій  вул. Бехтерева Самарського  району розміщення сонячної електростанції.

Детальним планом  виконано аналіз можливості використання вказаної території під сонячну електростанцію,  визначення граничних параметрів об’єкта  і його допустимого функціонального використання в умовах існуючої ситуації.

Враховуючі існуючу ситуацію з усіма планувальними та нормативними обмеженнями, площа, на якій можливо розмістити  сонячні батареї та споруди технологічного обладнання сонячної електростанції, орієнтовною площею  150,0га.

Територія, яка пропонується для розміщення сонячної електростанції, за своїм функціональним призначенням належить до земель територій  сільськогосподарського призначення.

Детальним планом  виконано аналіз можливості використання вказаної території під сонячну електростанцію,  визначення граничних параметрів об’єкта  і його допустимого функціонального використання в умовах існуючої ситуації зі зміною функціонального призначення  земельної ділянки.

Детальним планом визначені межі земельної ділянки  орієнтовною площею  150,0га для розміщення сонячної електростанції за рахунок земель, не наданих у власність або користування.

Дана територія розташована поза охоронних зон пам'яток, історичних ареалів, прибережних, санітарно-захисних зон.

Особливих режимів використання території не передбачено.

# Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна тощо).

Проектована територія за своїм функціональним використанням належить до земель сільськогосподарського призначення.

При виділенні земельної  ділянки під сонячну електростанцію функціональне призначення земельної ділянки змінюється.

Згідно з Земельним кодексом України,  дана ділянка відноситься до земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (глава 13, стаття 65).

# Пропозиції  щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т. ч. для розміщення об'єктів соціальної та інженерної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.

На території, що розглядається, площею 150,0га  існує можливість розміщення сонячної електростанції орієнтовною  потужністю  75,0 МВт.

Будівництво сонячної електростанції передбачається в одну чергу.

Прийняті рішення базуються на аналізі існуючої ситуації та техніко - економічних показниках  згідно з нормами.

На даній ділянці відсутні об’єкти культурної спадщини. Відстань від проектованої території до найближчого кургану з західної сторони складає 85,0м.

# Переважні, супутні i допустимі види використання території.
Micтoбyдівнi умови та обмеження (уточнення).

Планувальні обмеження на проектованій території представлені нормативними планувальними та санітарними розривами від існуючих об’єктів, які враховуються при оформленні прав на землекористування.

Розрахунки за умов і обмежень забудови земельної ділянки,

порівняльний аналіз намірів забудови.

Детальний план  частини території в районі вул. Бехтерева Самарського району м. Дніпро для розміщення, будівництва,  експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій виконаний згідно з вимогами  Земельного кодексу України,  ДБН Б.2.2-12:2018  «Планування і забудова територій»,  ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів № 173-96.

Основою для розробки детального плану території   є генеральний план м. Дніпро, розроблений ДП УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІН-СТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя,  публічна кадастрова карти України.

На сьогоднішній день нормативна база для проектування сонячних електростанцій в Україні відсутня,  а умови ліцензування проектних робіт визначають такі електростанції  як об'єкти з нетрадиційними джерелами енергії (у т.ч. вітрові та ін.).

В даному випадку – з використанням енергії сонця,  для чого майже вся проектована територія  використовується під установку сонячних панелей під відкритим небом, а об'єкти  обслуговування, охорони та інші розміщуються в компактних малогабаритних мобільних некапітальних нечисленних будівлях, які займають невелику площу ділянки - згідно з існуючою технологією  для сонячних електростанцій.

На підставі практики аналогів сонячних електростанцій в Україні, існуючої на 2018 р., співвідношення потужності станції до площі ділянки становить не менше 1:2 на рівнинній місцевості.

Таким чином, на земельній ділянці площею 150,0га, при співвідношенні потужності станції до площі ділянки 1:2, можливо розмістити сонячну електростанцію потужністю близько 75,0 МВт.

Таблиця показників площі земельної ділянки

| N П/п | Найменування | од. вим | По проекту | По нормам | примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Орієнтовна площа території в межах проектування : в т. ч.: | га м2 | 150,0 150 000 | 150,0 150 000 | Розрахунок зроблений згідно з практикою побудови сонячних електростанцій на території України зі співвідношення потужності/ площі 1:2 |
| 3 | площа забудови (технологічні майданчики; дорівнює площі озеленення) | м2 | 135 000 |  |  |
| 4 | Площа проїздів з щебеневим покриттям | м2 | 15 000 |  |  |
| 5 | Коефіцієнт забудови | % | 90 |  |  |

Встановлені межі земельної ділянки задовольняють вимогам нормального функціонування об’єкта  з урахуванням сформованої існуючої ситуації без порушень санітарних і протипожежних норм.

Техніко-економічні характеристики об’єкта.

1. Найменування об'єкта:                розміщення сонячної електростанції

2. Місце розташування:                   територія   в районі вул. Бехтерева

Самарський район, м. Дніпро

3. Інвестор:                                       ТОВ «МГ ДНІПРО СОЛАР»

4. Основний вид діяльності:            виробництво електричної енергії від сонячного

випромінювання в денний час доби

5. Клас безпеки виробництва:         відсутній

6. Вид продукції:                                електрична  енергія,  яка  подається  в існуючу

електромережу

7. Потужність виробництва:           75,0 МВт

Примітка: в процесі проектування потужність сонячної електростанції уточнюється виходячи із специфіки технологічних рішень

8. Обсяг вантажних перевезень:     відсутній

9. Відомості про використання

транспорту:                                    Для обслуговування обладнання (сонячні панелі та інше технологічне обладнання) планується використовувати легкий малогабаритний мобільний транспорт, який переміщується по проектованим проїздам - скутери (мопеди), квадроцикли в теплу пору року  і снігоходи – взимку

10. Персонал станції і режим роботи:

10.1. Виробничий персонал:             10 працівників при двозмінному робочому дні

5 працівника при однозмінному робочому дні

10.2 Режим роботи виробничого

персоналу:                                    2 зміни - квітень - листопад (умовно)

1 зміна - листопад - квітень (умовно)

10.3 Охорона:                                      4-6 працівників при однозмінних робочих добі

(послуги сторонніх профільних фірм)

10.4 Режим роботи охорони:            однозмінна доба або двозмінна доба

11. Склад і характеристика

основних будівель, споруд і

приміщень, а також майданчиків

технологічного обладнання:

11.1 Комплексні мобільні споруди

заводського виготовлення              для персоналу, охорони та комп'ютерного

обладнання для спостереження, управління і

передачі даних роботи технологічного та іншого

обладнання, а також пожежної безпеки та

оповіщення

11.2 Технологічне обладнання:          сонячні панелі - розміщення по ділянці під

відкритим небом (кількість визначається

робочим проектом)

11.3 Трансформаторні підстанції:     кількість визначається робочим проектом

11.4 Технологічні проходи і проїзди: кількість уточнюється в робочому проекті

12.Показники по генплану:

12.1. Рекомендована гранична

площа необхідної території ділянки    150,0 га (150 000м2)

в тому числі

12.2. Площа забудови (в тому числі:

загальна площа розміщення

мобільних споруд для персоналу та

охорони, технологічного обладнання,

трансформаторних підстанцій,

технологічних проходів і проїздів)          135,0 га (135 000м2)

Примітка - деталі уточнюються в робочому

проекті

12.6 Площа щебеневого покриття

(об'їзний шлях, проїзди)                      15,0 га (15 000м2)

12.7 Площа озеленення                            дорівнює площі   технологічного майданчика

використовується газонна трава, стійка до

витоптування  (7,9160 га)

Примітка - деталі уточнюються в робочому

проекті

13. Інженерне забезпечення:

13.1. Електропостачання:                          5 кВт

(Інверторне обладнання станції,  освітлення

території, власні потреби станції і т.д.)

Примітка: обсяг уточнюється робочим проектом

13.2. Сировина:                                           електростанція використовує лише енергію

сонця

13.3 Водопостачання:                                 привозне

13.4 Водовідведення:                                  біотуалети

13.5 Зовнішні інженерні мережі:              визначаються робочим проектом

13.6 Відходи виробництва:                        відсутні

13.7 Черговість будівництва:                   1 черга

Межі проектованої території визначені виходячи з наявних обмежень і згідно з нормами.

Схема забудови ув'язана з прилеглими територіями, охоронними зонами та існуючим рельєфом.

Досліджувана територія не потрапляє на існуючі земельні ділянки суміжних землекористувачів. Розміщення сонячної електростанції не суперечить сформованим транспортним зв'язкам.

9 Характеристика проектованого об'єкта.

Сонячна електростанція являє собою огороджену територію з організованою охороною і охоронним відеоспостереженням. По всій площі ділянки під відкритим небом розміщується технологічне обладнання - сонячні панелі, які складаються з окремих елементів, відповідно до існуючих технологічних рішень.

Ці панелі передаватимуть вироблену протягом світлового дня електроенергію в проектовану зовнішню електромережу в напрямку існуючої  електромережи.

Між рядами сонячних панелей за технологією передбачається відстань близько 7,5 м.

На ділянці в межах технологічних майданчиків розміщуються :

- фотоелектричні сонячні панелі;

- трансформаторні підстанції;

- розподільча трансформаторна підстанція;

- некапітальні споруди заводського виготовлення, в яких розміщуються приміщення для дистанційного спостереження та управління технологічними процесами, охорони і відеоспостереження, побутові та господарські.

Орієнтована потужність проектованої станції може скласти близько 75,0 МВт (виходячи із прикладів інших станцій, побудованих в Україні в рівнинній місцевості та в схожих умовах, де співвідношення потужності станції до  площі ділянки становить мінімально 1:2).

# 10 Основні принципи планувально-просторової організації території.

Прийняті рішення базуються на функціональному зонуванні аналізованої території і техніко-економічних показниках  об’єкта згідно з нормами.

Для оптимального функціонування, тобто максимального отримання енергії сонячного світла для перетворення її в електричну, панелі розміщуються перпендикулярно напрямку північ - південь. Щоб поглинати максимальну кількість сонячної енергії, площина сонячного колектора повинна бути завжди перпендикулярна сонячним променям.

Сонячні колектори, орієнтовані в південному напрямку і змонтовані під кутом від 30 ° до 65 ° щодо горизонту, дозволяють досягти максимального значення поглинання сонячного випромінювання в Україні, що відповідає плануванню проектованої території.

Планувально-просторова організація території даної частини району не порушується.

Передбачається додатковий благоустрій території.

# 11.  Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок,  розміщення гаражів і автостоянок.

На ділянці планується організація технологічного майданчика, на якому будуть розміщені панелі сонячних батарей рядами з інтервалом в 7,5 м перпендикулярно напрямку північ-південь з нахилом в південну сторону, згідно з існуючими технологічними рішеннями.

По периметру технологічного майданчика в межах ділянки проектується об'їзна дорога шириною 3,5 м  та 1 технологічний проїзд з щебеневим покриттям.  Вся територія технологічного майданчика засівається травами, стійкими до витоптування.

Між рядами сонячних батарей можливий проїзд технологічного транспорту.

Існує безперешкодний під'їзд до території сонячної електростанції пожежних машин і спеціального транспорту.

Планувальні рішення передбачаються без зміни існуючої дорожньої мережі з організацією руху автотранспорту, пішохідного руху з урахуванням вимог діючих нормативних документів  та вказівок з безпеки руху.

# 12 Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

Відомості про інженерні комунікації узяті з топографо-геодезичної зйомки, виконаної  ТОВ "Крикон-ГЕО" у 2018р.

Вироблена протягом світлового дня електроенергія передаватиметься в проектовану зовнішню електромережу в напрямку  існуючої електромережи.

Електропостачання проектованої станції здійснюється за рахунок  інверторного обладнання станції, це освітлення території, інші власні потреби станції.

Водопостачання питної води передбачається за рахунок привозної питної води.

Технічна вода – привозна.  Водовідведення – біотуалети.

Опалення в зимовий 	період об’єктів адміністративно-побутового призначення передбачається за рахунок нагрівальних приладів.

На проектованій ділянці передбачається влаштування майданчиків для побутових відходів. Для вивезення сміття на міський полігон побутових відходів необхідно укласти договір.

# Інженерна  підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

Необхідне виконання комплексного вертикального планування території, вирівнювання поверхні шляхом засипання невеликих канав і вибоїн, а також організації поверхневого водовідведення.

Геологічна характеристика території не передбачає розробку додаткових інженерних заходів щодо організації будівництва в складних інженерно-геологічних умовах.

# Комплексний благоустрій та озеленення території.

Благоустрій території передбачає устрій дорожнього покриття з щебеню для об’їзду території. Для проїздів по технологічному майданчику між рядами сонячних батарей використовувати газонні трави, стійкі до витоптування.

Передбачається освітлення в’їздів до території проектного об’єкту у нічний час.

# Micтoбудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

Клас небезпеки виробництва альтернативної  електричної енергії з енергії сонячного випромінювання за санітарною класифікацією – відсутній.

Заходи з охорони зовнішнього	 навколишнього середовища розробляються робочим проектом.

Проектні будівлі і споруди при дотриманні умов екологічної безпеки, правил  технічної  експлуатації  обладнання  не  є  джерелом забруднення водного та повітряного середовища.

Будівництво та експлуатація об'єктів не зачіпає елементів геологічної, структурно-тектонічної будов і ландшафтів і не викликає негативних явищ  геотехногенного походження в геологічному середовищі.

Розробка додаткових заходів щодо очищення і розсіювання вентиляційних викидів не потрібна.

При експлуатації об'єкта джерел ультразвуку, вібрації електромагнітних та іонізуючих випромінювань, що перевищуватимуть допустимі норми, не передбачається.

Для відновлення (рекультивації) земель, порушених при будівництві, родючий шар ґрунту,  що знімається в процесі будівництва,  вивозиться на малопродуктивні землі.

Територія, що підлягає благоустрою та озелененню, засівається травами, стійкими до витоптування.

Проектований  об'єкт не	чинить техногенного впливу на навколишнє середовище.

Територія проектованого об'єкта не ущемляє нормативні площі прилеглих територій.

# Перелік вихідних даних (Додаток Б).

1.Топографо-геодезична зйомка, виконана ТОВ "Крикон-ГЕО" у 2018 р.

2. Рішення Дніпровської міської ради VII скликання «Про надання дозволу на  розро-блення детального плану території в районі  вул.  Бехтерева (Самарський район)" від  25.04.2018р.  № 493/31.

- рішення Дніпровської міської ради VII скликання «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.2018 № 493/31 «Про надання дозволу на  розроблення деталь-ного плану території в районі  вул.  Бехтерева (Самарський район)" від  19.09.2018р.  № 221/35.

3 Генеральний план м. Дніпро, розроблений ДП УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІН-СТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя

(м. Київ);

4. Викопіювання із публічної кадастрової карти України.

# Висновки детального плану території.

Орієнтовна площа земельної ділянки під розміщення сонячної електростанції, на яку розробляється детальний план в районі вул. Бехтерева Самарського району м. Дніпро, становить 150,0га (150 000м2).

Існуюча земельна  ділянка на якій передбачається  розміщення  сонячних батарей та споруд знаходиться на землях сільськогосподарського призначення.

При виділенні земельної ділянки технологічного обладнання функціональне   призначення  змінюється, а саме,  дана ділянка  буде відноситись   до земель  промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони  та іншого призначення.

Виділення земельної ділянки відповідає перспективним намірам інвестиційного проекту будівництва.

Об’єкти  культурної спадщини та пам’ятники  архітектури на даній ділянці відсутні.

Встановлені межі задовольняють потребам нормального функціонування об’єкта.

Обрана територія сприятлива для розміщення сонячної електростанції, оптимально відповідає умовам використання земель у межах існуючої ситуації.

Розміщення сонячної електростанції  не чинить негативного впливу на навколишнє середовище і умови життя та здоров'я людей, які проживають поблизу проектованого об’єкту.

# Техніко-економічні  показники, у т.ч.  прогнозні показники   відповідно до  етапів реалізації  генерального   плану   (ДОДАТОК В)

|  | Назва показників | Одиниця вимipy | Значения показників |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 15 років до 20 років |
|  | Територія |  |  |  |  |
|  | Територія в межах проекту: | га | 150,0 |  |  |
|  | - площа забудови (технологічні майданчики) | га | 135,0 |  |  |
|  | - зелені насадження (кpiм зелених насаджень мікрорайонного значения) | га |  |  |  |
|  | - вулиці, площі (кpiм вулиць мікрорайонного значения) щебеневе покриття поїздів | га | 15,0 |  |  |

# Оцінка впливу на навколишнє середовище.

Метою даної роботи є обґрунтування можливості  розміщення сонячної електростанції, визначення граничних параметрів об’єкта  і допустимого функціонального використання території. Одним з найважливіших критеріїв, за яким проводиться обґрунтування можливості розміщення, є прогнозований вплив планованої сонячної електростанції на навколишнє середовище.

Планована діяльність по розміщенню сонячної електростанції буде здійснювати прямий та опосередкований вплив на довкілля як в період будівництва об’єкту, так і в період його експлуатації. Впливи в означені періоди відрізняються, тому їх оцінка проводиться окремо.

Прогнозовані впливи на навколишнє середовище в період будівництва

сонячної електростанції.

Вплив на клімат і мікроклімат.

При роботі будівельної техніки і автотранспорту, задіяних в період будівництва, буде здійснюватися викид парникових газів (метану, оксиду діазота, вуглекислого газу) від працюючих двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ). Обсяги викиду будуть очікувано незначні, тому їх вплив на мікроклімат відсутній.

Вплив на повітряне середовище.

Основний вплив на повітряне середовище в ході будівництва об’єктів сонячної електростанції очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

- працюючі на дизельному пальному двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ) будівельної техніки і автотранспорту, які викидають в повітря азоту діоксид, сажу, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, вуглеводні граничні, бенз(а)пірен, метан, вуглекислий газ, оксид діазоту;

- розвантаження будівельних матеріалів (щебеню, піску та інш.), земляні роботи, в ході яких в повітря потрапляє пил;

- зварювальні роботи, від яких в повітря надходить заліза оксид, марганець та його з’єднання (або інший перелік речовин в залежності від типу електродів, що будуть використовуватися при будівництві);

- фарбувальні роботи, які викидають в атмосферу уайт-спірит і сольвент нафта (або інший перелік речовин в залежності від типу лакофарбових матеріалів, що будуть використовуватися при будівництві).

Шумове навантаження.

Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику.

Вплив на геологічне середовище.

Вплив на геологічне середовище являє собою переукладання верхніх інженерно-геологічних елементів і буде вкрай незначним, зважаючи на незначну глибину втручання в ході земляних робіт.

Вплив на водне середовище.

До впливів планованої діяльності на водне середовище відноситься споживання води питної якості на господарсько-питні потреби робітників на будівельному майданчику та утворення господарсько-побутових стічних вод.

Вплив на ґрунти, земельні ресурси.

Під розміщення об’єктів сонячної електростанції планується виділити земельну ділянку орієнтовною площею 150,0 га.

Перед розміщенням об’єктів будівництва необхідно здійснити зняття родючого шару ґрунту за його наявністю, за процедурою, що відповідає діючому законодавству України, та організувати його транспортування до місць зберігання або подальшого цільового використання.

Вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти.

Планована діяльність, в цілому як антропогенний процес, несе порівняно незначний негативний вплив на рослинність завдяки викидам забруднюючих речовин в атмосферне повітря, на тваринний світ – завдяки забрудненню повітряного басейну, відлякуючій дії шуму, а також прямому вилученню значних ділянок місцевості.

Вплив на навколишнє соціальне середовище.

Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого населення під час будівництва об’єктів сонячної електростанції погіршуватися не будуть.

Територія розміщення об’єкта знаходиться за межами зон охорони пам'яток архітектури та зон охорони культурного шару, а також не належить до категорії земель історико-культурного призначення.

Впливі на навколишнє техногенне середовище.

Впливу на найближчі техногенні об’єкти не очікується.

Відходи виробництва.

При проведенні будівельних робіт утворюватимуться будівельні відходи (відходи бетону, цементно-піщаних сумішей та інших будівельних матеріалів та розчинів), залишки використаних електродів, обрізки використаного кабелю, використані пакувальні матеріали. Також утворюватимуться тверді побутові відходи (від діяльності працюючого персоналу). Відходи виробництва передаються по договору спеціалізованим організаціям для захоронення на полігоні побутових відходів або для вторинної переробки.

Можливі аварійні ситуації.

Аварійні ситуації, здатні впливати на природне середовище, в процесі будівництва об’єктів сонячної електростанції відсутні.

Висновок по впливам, прогнозованим на період будівництва.

Впливи на навколишнє середовище в період будівництва сонячної електростанції матимуть тимчасовий локальних характер і після закінчення будівельних робіт, які планується проводити в одну чергу, припиняться.

Прогнозовані впливи на навколишнє середовище в період експлуатації сонячної електростанції.

Вплив на клімат і мікроклімат.

Можливе незначне підвищення температурі атмосферного повітря безпосередньо над електростанцією та підвищення вологості ґрунту під панелями.

Вплив на повітряне середовище.

Вплив від основного обладнання сонячної електростанції на повітряне середовище відсутній.

Для обслуговування основного обладнання (сонячних панелей та інш.) планується використовувати легкий малогабаритний мобільний транспорт: скутери і квадроцикли – в теплу пору року, снігоходи – взимку. Від працюючих на бензині двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) мобільного транспорту в атмосферне повітря будуть викидатися азоту діоксид, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, вуглеводні граничні, свинець, аміак, метан, вуглекислий газ та оксид діазоту. Але ці викиди будуть такими незначними (за кількістю та часом),  що при оцінці впливу на повітряне середовище можуть не враховуватися.

Шумове навантаження.

Джерелами шуму в період експлуатації є технологічне обладнання станції (трансформатори, інвертори).

Вплив на геологічне середовище. Вплив відсутній.

Вплив на водне середовище.

Розглянута ділянка розташована поза зонами прибережних захисних смуг, на значній відстані від поверхневих водних об’єктів.

Джерела забруднення поверхневих та підземних вод на проектованому об’єкті відсутні.

Можливий вплив на водне середовище (за умови, що це буде передбачено технологією) – споживання водних ресурсів за для обмивання сонячних панелей від пилу і бруду.

Вплив на ґрунти, земельні ресурси. Вплив відсутній.

Вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти.

Експлуатація сонячної електростанції несе негативний вплив на рослинність завдяки прямому вилученню значних ділянок місцевості.

Вплив на тваринний світ полягає в зміні середовища існування та обмеженні руху тварин територією об’єкту (через огорожу), а також у відлякуючій дії шуму.

Вплив на навколишнє соціальне середовище.

Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого населення в період експлуатації сонячної електростанції не погіршаться.

Впливі на навколишнє техногенне середовище.

Впливу на найближчі техногенні об’єкти не очікується.

Відходи виробництва.

В період експлуатації електростанції утворюватимуться тверді побутові відходи (від діяльності обслуговуючого персоналу). На проектованій ділянці передбачається влаштування майданчиків для контейнерів з побутовими відходами. Тверді побутові відходи передаються по договору спеціалізованій організації для захоронення на полігоні побутових відходів.

Можливі аварійні ситуації.

При несприятливих метеорологічних умовах (висока температура повітря, сильні вітри, суха рослинність) існує потенційна можливість виникнення пожежі. Однак, ризик виникнення пожежі на електростанції мінімальний.

Висновок по впливам, прогнозованим на період експлуатації.

Впливи працюючої сонячної електростанції на деякі компоненти навколишнього середовища або відсутні (повітряне, геологічне, водне, соціальне, техногенне середовища, ґрунти), або порівняно незначні (мікроклімат, шумове навантаження, рослинний і тваринний світ).

Наявність позитивних аспектів реалізації планованої діяльності.

На земельній ділянці площею 150,0 га можливо розмістити сонячну електростанцію потужністю орієнтовно 75,0 МВт.

Вироблена протягом світлового дня електроенергія передаватиметься в проектовану зовнішню електромережу в напрямку існуючої електромережи.

Основними перевагами сонячної енергетики є загальнодоступність і невичерпаність джерела енергії та порівняна безпека для навколишнього середовища.

# Text boxes

Склад проекту

143-18-С