ПРИВАТНЕ  ПІДПРИЄМСТВО

«АРХ-ІОН»

Замовник:  Департамент по роботі з активами

Дніпровської міської ради

Інвестор:  ТОВ  «МГ ДНІПРО  СОЛАР»

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

в районі вул. Бехтерева (Самарський район)  м. Дніпро

(під розміщення  сонячної електростанції)

Пояснювальна записка.

Креслення

Том 1

Об'єкт:  143-18

Кривий Ріг

2018

ПРИВАТНЕ  ПІДПРИЄМСТВО

«АРХ-ІОН»

Кваліфікаційний сертифікат архітектора АА № 002678

Замовник:  Департамент по роботі з активами

Дніпровської міської ради

Інвестор:  ТОВ  «МГ ДНІПРО  СОЛАР»

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

в районі вул. Бехтерева (Самарський район) м. Дніпро

(під розміщення  сонячної електростанції)

Пояснювальна записка.

Креслення

Том 1

Об'єкт:  143-18

Директор ПП «АРХ-ІОН»                                    Тельвак Т. С.

Головний архітектор  проекту                              Чмихова С.В.

Кривий Ріг

2018

1

ПЕРЕЛІК ВИКОНАВЦІВ:

Архітектор:                                             Чмихова С.В.

Архітектор:                                              Лутошечкіна І.А.

Директор:                                                 Тельвак Т.С.

| Позначення | Найменування | Примітка стор. |
| --- | --- | --- |
|  | Титульний лист |  |
| 143-18-З | Перелік виконавців | 1 |
| 143-18-З | Зміст | 1 |
| 143-18-С | Склад проекту | 1 |
| 143-18-ПЗ | Пояснювальна записка | 2 -44 |
| 143-18-ГП Лист 1 | Схема розташування території детального плану в районі вул. Бехтерева у планувальній структурі м. Дніпро. М довільний |  |
| Лист 2 | Схеми розташування території детального плану в районі вул. Бехтерева м. Дніпро. М довільний |  |
| Лист 3 | План існуючого використання території М 1:2 000 |  |
| Лист 4 | Схема планувальних обмежень М 1:2 000 |  |
| Лист 5 | Проектний план М 1:2 000 |  |
| Лист 6 | Схема організації руху транспорту і пішоходів |  |
| Лист 7 | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М 1:2 000 |  |
| Лист 8 | Креслення поперечних профілів М 1: 200 |  |
| Додатки: | Завдання на проектування на розроблення детального плану території в районі вул. Бехтерева (Самарський район) м. Дніпро (під розміщення сонячної електростанції) |  |
|  | Рішення Дніпровської міської ради VII скликання «Про надання дозволу на розроблення детального плану території в район і вул. Бехтерева (Самарський район)" від 25.04.2018р. № 493/31 |  |
|  | Рішення Дніпровської міської ради VII скликання «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.2018 № 493/31 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території в районі вул. Бехтерева (Самарський район)" від 19.09.2018р. № 221/35 |  |
|  | Топографо-геодезична зйомка, виконана ТОВ "Крікон-ГЕО" |  |
|  | Довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем) |  |
|  | Лист управління культури, національностей і релігій Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей, щодо наявності об’єктів культурної спадщини |  |

| Номер тому | Позначення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | 143-18 | Пояснювальна записка. Креслення |  |

Зміст пояснювальної записки

1.	Перелік матеріалів детального плану території.	3

2.	Стислий опис природних, соціально-економічних i містобудівних умов.	4

3.	Стисла історична довідка.	5

4.	Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика (за видами, поверховістю, технічним станом) будівель, об'єктів культурної спадщини, земель історико-культурного призначення, інженерного обладнання, транспорту, озеленення i благоустрою, планувальних обмежень.	6

5.	Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка пропонується (поверховість, щільність).	9

6.	Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна тощо).	9

7.	Пропозиції  щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т. ч. для розміщення об'єктів соціальної та інженерної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.	10

8.	Переважні, супутні i допустимі види використання території. Micтoбyдівнi умови та обмеження (уточнення).	10

9	Основні принципи планувально-просторової організації території.	16

10	Житловий фонд та розселення.	16

11. Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів  обслуговування.	16

12.  Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок,  розміщення гаражів і автостоянок.	17

13.  Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.	18

14	Інженерна  підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.	18

15	Комплексний благоустрій та озеленення території.	18

16	Micтoбудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.	18

17.	Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7 років.	19

18	Перелік вихідних даних (Додаток Б).	20

Висновки детального плану території.	21

19	Техніко-економічні  показники, у т.ч.  прогнозні показники   відповідно до  етапів реалізації  генерального   плану   (ДОДАТОК В)	21

20	 Охорона навколишнього  природного середовища

# Перелік матеріалів детального плану території.

1.1. Підставою для розробки детального плану території є:

- договір № 9/1 від 18.09.2018 р.,

- рішення Дніпровської міської ради VII скликання «Про надання дозволу на  розроблення детального плану території в район і вул. Бехтерева (Самарський район)" від  25.04.2018р.  № 493/31;

- рішення Дніпровської міської ради VII скликання «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.2018 № 493/31 «Про надання дозволу на  розроблення детального плану території в районі  вул.  Бехтерева (Самарський район)" від  19.09.2018р.  № 221/35.

1.2. Право ПП «АРХ-ІОН» (ГАП Чмихова С.В.) на розроблення  містобудівної документації підтверджується кваліфікаційним сертифікатом архітектора Чмихової С. В.   АА № 002678.

1.3. Містобудівна документація виконана  відповідно до вимог екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих в Україні норм і забезпечує безпечну для життя і здоров'я людей експлуатацію будівель (споруд), при дотриманні передбачених проектною документацією заходів.

1.4. Вихідні дані:

–   топографо-геодезична зйомка масштабу 1:2000 у системі координат СК-63, виконана ТОВ "Крікон-ГЕО" у 2018 р. та узгоджена з:

- ПАТ «Дніпрогаз»;

- КП «Дніпроводоканал»;

- АТ ДТЕК «Дніпровські електромережі»;

- Центр телекомунікаційних послуг;

- КЗ ЛПО «Фтизіатрія».

1.5. Найменування об’єкта,  щодо якого розробляється проект:

Детальний план території  в районі вул. Бехтерева (Самарський район)                    м. Дніпро  (під розміщення  сонячної електростанції)

1.6.   Місцезнаходження ділянки:

вул. Бехтерева, Самарський район,  м. Дніпро

1.7   Мета роботи: обґрунтування   можливості  розміщення сонячної електростанції на  території  в районі  вул. Бехтерева Самарського району  м. Дніпро, визначення граничних параметрів об’єкта  і функціонального використання території.

1.8   Територія розміщення об’єкта знаходиться за межами зон охорони пам'яток архітектури та зон охорони культурного шару, а також не належить до категорії земель історико-культурного призначення.

У цих цілях передбачається на основі аналізу сформованої містобудівної ситуації та стану містобудівної документації:

• визначити відповідність обраної земельної ділянки для розміщення сонячної електростанції сучасним містобудівним вимогам;

• оцінити ступінь впливу об’єкта на існуючу забудову;

• уточнити параметри існуючих споруд та прилеглих до них територій;

• запропонувати проектні рішення щодо коригування планувальної структури території.

1.9 Детальний план території виконано  відповідно до нормативних документів:

- Земельний кодекс України;

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.2-12:2018  «Планування і забудова територій»;

- Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів № 173/96 г.;

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»;

- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації»;

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

- Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

# Стислий опис природних, соціально-економічних i містобудівних умов.

Земельна ділянка для розміщення, будівництва,  експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій ( далі сонячної електростанції), до якої надається проектна документація на території в районі вул. Бехтерева Самарського району м. Дніпро знаходиться  зі східної сторони міста уздовж межі міста.

Відповідно до генерального плану м. Дніпро, розробленого ДП УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя, проектована земельна ділянка  розташована на землях сільськогосподарських угідь.

Самарський район м. Дніпро розташований на лівому березі річки Дніпра. Населення 77,9 тис. осіб. Площа району становить 6683,4 га.

Дата утворення Самарського району -  6 квітня 1977 року.

До складу Самарського району увійшли колишні міста районного підпорядкування Придніпровськ та Ігрень, селища Рибальське, Одинківка, Шевченко, Чаплі, житловий масив Північний та Вузол.

Самарський район м. Дніпро за своїм географічним положенням межує з Дніпровським районом Дніпропетровської області та з Жовтневим, Індустріальним і частково Амур-Нижньодніпровським районами міста Дніпро.

# Стисла історична довідка.

Дата утворення Самарського району -  6 квітня 1977 року.

До складу Самарського району увійшли колишні міста районного підпорядку-вання Придніпровськ та Ігрень, селища Рибальське, Одинківка, Шевченко, Чаплі, житловий масив Північний та Вузол.

Територія Самарського району має давню та славну історію: тут знаходиться чимало стоянок первісної людини неолітичного часу, а також залишки старослов’янських поселень та могильників. Від 17 століття існували поселення Огрінь і Чаплі.

У 1873 році відкрили станцію Одинкове Лозово-Севастопольської залізниці, яку в січні 1895 року було передано Катеринінській магістралі. У 1904 році станцію Одинкове перейменували на станцію Ігрень.

У 1932 році збудована станція Нижньодніпровськ-Вузол, яка мала 52 колії, 6 па-рків, 8 маневрових паровозів і до війни була найкрупнішою, її назвали «Фабрикою маршрутів».

В січні 1919 року війська, очолювані матросом-балтійцем Петром Дибенко з ост-рову Слави форсували ріку Дніпро та визволили місто Катеринослав.

25 жовтня 1943 року 39-а Гвардійська Барвенковська дивізія форсувала з цього острову Слави ріку Дніпро та визволила місто Дніпропетровськ від фашистських загарбників.

В 1945 році введено в дію першу чергу Придніпровської ДРЕС.

Рішенням виконкому Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів № 1219 від 21 грудня 1956 року було створено місто районного підпорядкування Придніпровськ.

На території району знаходиться 26 пам’ятників історії та культури, з яких 8 увічнюють подвиги людей у роки Другої світової війни.

На вул. Винокурова встановлено Монумент захисникам міста – курсантам Дніп-ропетровського артучилища, бійцям Полтавського збірного полку, які в перші дні війни стримували натиск фашистів на Донецькому напрямку. Про сторінки Пере-моги свідчать: легендарний паровоз СО171613, який забезпечував проїзд Потсдам-ської делегації, пам’ятник жертвам розстрілу хворих обласної психоневрологічної лікарні, пам’ятники та обеліски загиблим у роки Другої світової війни.

# Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика (за видами, поверховістю, технічним станом) будівель, об'єктів культурної спадщини, земель історико-культурного призначення, інженерного обладнання, транспорту, озеленення i благоустрою, планувальних обмежень.

За основу аналізу існуючого стану території прийняті наступні містобудівні матеріали:

- Генеральний план м. Дніпро, розроблений ДП УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя

(м. Київ);

- Довідка з державної статистичної звітності  про наявність земель  та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем);

-  Викопіювання з публічної кадастрової карти України;

- Лист управління  культури, національностей і релігій Дніпропетровського  обласного центру з охорони  історико-культурних цінностей, щодо наявності  об’єктів  культурної спадщини на земельній ділянці для розробки детального плану території;

Територія, яка пропонується під розміщення сонячної електростанції в теперішній час відноситься до земель, не наданих у власність або користування та не визначена, але  відповідно до генплану м. Дніпро, розробленого ДП УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя, відноситься до територій  сільськогосподарських угідь.

Проектовані ділянки сонячної електростанції розташовані з основною прив'язкою до автомобільних доріг місцевого значення вул. Бехтерева та вул. Кокчетавська.

Забудова навколишньої території сформована:

- громадською забудовою (Комунальний заклад  "Дніпропетровське  обласне клінічне  лікувально-профілактичне об'єднання "Фтизіатрія", Комунальний заклад  "Дніпропетровське  клінічна  психіатрична  лікарня" Дніпропетровської обл.);

- виробничою, складською та комунальною  забудовою (Ігренська насосна станція  КП "Дніпроводоканал", Обласна державна лікарня  ветеринарної  медицини, Ігренський виправний центр Управління державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№133), очисні споруди клінічного лікувально-профілактичного об'єднання "Фтизіатрія");

- садибною забудовою  (приватними житловими будинками з господарськими будівлями спорудами на присадибних ділянках, частково не наданих у власність або користування).

Існуюча архітектурно-планувальна ситуація характеризується:

• низьким рівнем благоустрою території.

• частковим функціональним розподілом вулично-дорожньої мережі.

  - Кліматична характеристика території:

Згідно  з ДСТУ Н Б В. 1.1-27: 2010 - «Будівельна кліматологія», майданчик будівництва відноситься до II кліматичного підрайону і характеризується наступними умовами:

Клімат м. Дніпро помірно-континентальний, характеризується короткою малосніжною зимою і тривалим теплим літом. Найбільш холодним місяцем є січень із середньомісячною температурою (-50) - (-70), а найбільш теплим - липень із середньомісячною температурою +22,20 С. Середньорічна температура +8,50 С. Максимальна температура +400 С, мінімальна - (- 340 С). Тривалість періоду з середньодобовою температурою меншою і рівною 00С становить 111 діб.

Середньорічна кількість опадів, що випадають, становить 558 мм на рік, в холодну пору року 66 мм, добовий максимум 82 мм. Найбільша їх кількість випадає в теплий період року-320 мм. Опади у вигляді короткочасних дощів. Протягом літа бувають тривалі бездощові періоди, а восени опади характеризуються затяжними дрібними дощами. Взимку опади випадають, переважно у вигляді снігу, але бувають і дощі. Річне число днів з опадами становить 80-125 днів.

Середньорічне значення відносної вологості в межах 70-80%. Мінімальне значення відносної вологості в літній період (травень-серпень) - 58- 59%, максимальне (листопад-березень) - 83-89%. Середньорічний дефіцит вологості становить 3.5-4.0мм, максимальний (липень) досягає 10.1-10.6мм.

За співвідношенням річних сум опадів і випаровування м. Дніпро відноситься до зони недостатнього зволоження.

Нормативна глибина промерзання ґрунту 90 см. Сніговий покрив лежить на протязі 70 днів з грудня по березень, середня висота покриву за зиму 15см.

Повторюваність напрямків вітру і штилів суттєво залежить від сезонів року.

Навесні на території м. Дніпро переважають вітри південного і південно-східного напрямків. Влітку переважаючими є вітри північної чверті. Найбільша кількість штилів спостерігається в літньо-осінній період.

  - Інженерно-геологічна характеристика території:

• Аналізована територія відноситься до частини територій, придатних для розміщення сонячної електростанції.

• Згідно із довідкою з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями  № 1562/167-18 від 30.11.2018р., категорія земель – не визначена, згідно  генерального плану  розвитку м. Дніпро – сільськогосподарські угіддя, угіддя – рілля.

• Загальний рельєф місцевості має незначний ухил. Однак, ділянки потребують вирівнювання поверхні шляхом засипання невеликих канав і вибоїн, а також організації поверхневого водовідведення.

• Територія не підтоплюється, заболоченість відсутня.

• Геологічна характеристика території не потребує розробки додаткових інженерних заходів щодо організації будівництва в складних інженерно-геологічних умовах.

  - Санітарно-екологічна характеристика території:

• Екологічна ситуація в районі проектованої земельної ділянки сприятлива.

• Досліджувана територія не потрапляє в природоохоронні зони, частково знаходиться в санітарно-захисній зоні очисних споруд.

• Водних джерел і водоймищ на території ділянки і на прилеглих територіях немає.

• Джерела забруднення води і навколишнього середовища відсутні.

• Джерела ультразвуку, вібрації, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, які перевищують допустимі норми, відсутні.

• Джерела вентиляційних і технологічних викидів відсутні.

• За матеріалами існуючої містобудівної документації та представленої замовником документації охоронних, археологічних, заповідних зон, що впливають на розташування об'єкта, на обраній ділянці немає.

• Клас небезпеки виробництва за санітарною класифікацією сонячної електростанції – відсутній, але  в зв’язку з тим, що  ділянка відноситься до земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення прийнята санітарно-захисна зона – 50,0м.

• Санітарно-захисна зона сонячної електростанції складає 50,0 м.

В даній санітарно-захисній зоні житлова та громадська забудова відсутня.

З північно-східної сторони  від  проектованих ділянок сонячної електростанції розташовані: Комунальний заклад  "Дніпропетровська  клінічна  психіатрична  лікарня" Дніпропетровської обласної ради, існуюче закрите кладовище, Обласна державна лікарня  ветеринарної  медицини, Ігренський виправний центр Управління державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№133)  з санітарно-захисною зоною 50,0м.

З південно-західної сторони від  ділянки розташовані очисні споруди клінічного лікувально-профілактичного об'єднання "Фтизіатрія" з санітарно-захисною зоною 300,0м.

# Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка пропонується (поверховість, щільність).

З метою впровадження інвестиційних проектів  Дніпровська міська рада запропонувала частину  територій  в районі вул. Бехтерева Самарського  району розміщення сонячної електростанції.

Детальним планом  виконано аналіз можливості використання вказаної території під сонячну електростанцію,  визначення граничних параметрів об’єкта  і його функціонального використання в умовах існуючої ситуації.

Враховуючі існуючу ситуацію з усіма планувальними та нормативними обмеженнями, площа, на якій можливо розмістити  сонячні батареї та споруди технологічного обладнання сонячної електростанції, орієнтовною площею  144,950га.

Територія, яка пропонується для розміщення сонячної електростанції, за своїм функціональним призначенням не визначена, але відповідно до генерального плану м. Дніпро належить до  територій  сільськогосподарських угідь та належить до земель сільськогосподарського призначення.

Детальним планом визначені межі земельної ділянки орієнтовною площею  144,950га для розміщення сонячної електростанції за рахунок земель, не наданих у власність або користування.

Дана територія розташована поза охоронних зон пам'яток, історичних ареалів, прибережних.

Проектовані території під сонячну електростанцію  вільні від забудови та багаторічних зелених насаджень.

Особливих режимів використання території не передбачено.

# Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна тощо).

Існуюча територія за своїм функціональним використанням належить до  земель   сільськогосподарського призначення.

При виділенні земельної  ділянки під сонячну електростанцію функціональне призначення земельної ділянки змінюється.

Згідно з Земельним кодексом України,  дана ділянка відноситься до земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення    (глава 13).

# Пропозиції  щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т. ч. для розміщення об'єктів соціальної та інженерної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.

На території, що розглядається, площею 144,95га  існує можливість розміщення сонячної електростанції орієнтовною  потужністю  95,0 МВт.

Будівництво сонячної електростанції передбачається в одну чергу.

Прийняті рішення базуються на аналізі існуючої ситуації та техніко - економічних показниках  згідно з нормами.

На даній ділянці відсутні об’єкти культурної спадщини. За межами м. Дніпро на відстані 84,0 та 140,1м від проектованої території знаходяться кургани №1701-ЩВ, 1701-2ЩВ. До найближчого кургану з південно-західної сторони складає 84,0 м.

# Переважні, супутні i допустимі види використання території.
Micтoбyдівнi умови та обмеження (уточнення).

Планувальні обмеження на проектованій території представлені нормативними планувальними та санітарними розривами від існуючих об’єктів, які враховуються при оформленні прав на землекористування.

Планувальними обмеженнями ділянок сонячної електростанції є:

- Ділянки 1:

- охоронна зона повітряної  лінії електропередач 154 кВ (охорона зона 25м, згідно з п.3 Постанови від 4 березня 1997 р. N 209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж";

- межа м. Дніпро;

- проїзд місцевого значення;

- охоронна зона газопроводу середнього тиску;

- санітарно-захисна зона 50,0м до існуючої садибної забудови;

- Ділянки 2:

- охоронна зона повітряної  лінії електропередач 154 кВ (охорона зона 25м, згідно з п.3 Постанови від 4 березня 1997 р. N 209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж";

- охоронна зона газопроводу середнього тиску;

- охоронна зона водопроводу (охоронна зона 5,0м, згідно з додатком. И.1 ДБН  Б.2.2-12:2018);

- охоронна зона напірної каналізації (охоронна зона 5,0м, згідно з додатком. И.1 ДБН  Б.2.2-12:2018);

- Ділянки 3:

- охоронна зона напірної каналізації (охоронна зона 5,0м, згідно з додатком. И.1 ДБН  Б.2.2-12:2018);

- санітарно-захисна зона 50,0м  до існуючої громадської забудови;

- Ділянки 4:

- санітарно-захисна зона 50,0м до існуючого  закритого кладовища;

- польова дорога, що є проїздом вздовж існуючої лісосмуги (територія зелених насаджень);

- охоронна зона водопроводу (охоронна зона 5,0м, згідно з додатком. И.1 ДБН  Б.2.2-12:2018);

- межа м. Дніпро;

- Ділянки 5:

- польові дороги, що є проїздами вздовж існуючих лісосмуг (територій зелених насаджень);

- охоронна зона водопроводу (охоронна зона 5,0м, згідно з додатком. И.1 ДБН  Б.2.2-12:2018);

- охоронна зона повітряної  лінії електропередачі 35 кВ (охорона зона 15м, згідно з п.3 Постанови від 4 березня 1997 р. N 209 "Про затвердження Правил охорони електричних мереж";

- санітарно-захисна зона 50,0м до Обласної державної лікарні  ветеринарної  медицини.

Розрахунки за умов і обмежень забудови земельної ділянки,

порівняльний аналіз намірів забудови.

Детальний план  частини території в районі вул. Бехтерева Самарського району м. Дніпро для розміщення, будівництва,  експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій виконаний згідно з вимогами  Земельного кодексу України,  ДБН Б.2.2-12:2018  «Планування і забудова територій»,  ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів № 173-96.

Основою для розробки детального плану території   є генеральний план м. Дніпро, розроблений ДП УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя,  публічна кадастрова карта України.

Існуюча територія за своїм функціональним використанням належить до земель  сільськогосподарського призначення.

При виділенні земельної  ділянки під сонячну електростанцію функціональне призначення земельної ділянки змінюється.

Згідно з Земельним кодексом України,  дана ділянка відноситься до земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (глава 13).

На сьогоднішній день нормативна база для проектування сонячних електростанцій в Україні відсутня,  а умови ліцензування проектних робіт визначають такі електростанції  як об'єкти з нетрадиційними джерелами енергії.

В даному випадку – з використанням енергії сонця,  для чого майже вся проектована територія  використовується під установку сонячних панелей під відкритим небом, а об'єкти  обслуговування, охорони та інші розміщуються в компактних малогабаритних мобільних некапітальних нечисленних будівлях, які займають невелику площу ділянки - згідно з існуючою технологією  для сонячних електростанцій.

На підставі практики аналогів сонячних електростанцій в Україні, існуючої на 2018 р., співвідношення потужності станції до площі ділянки становить 1:1,5…2 на рівнинній місцевості.

Таким чином, на земельній ділянці площею 144,950га, при співвідношенні потужності станції до площі ділянки не менше 1:1,5…2, можливо розмістити сонячну електростанцію потужністю близько 95,0 МВт.

Таблиця показників площі земельної ділянки

| N П/п | Найменування | од. вим | По проекту | По нормам | примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Орієнтовна площа території в межах проектування : в т. ч.: | га м2 | 144,950144 950 | 144,950 144 950 | Розрахунок зроблений згідно з практикою побудови сонячних електростанцій на території України зі співвідношення потужності/ площі 1:1,5…2 |
| 3 | площа забудови (технологічні майданчики; дорівнює площі озеленення) | м2 | 130 460 |  |  |
| 4 | Площа проїздів з щебеневим покриттям | м2 | 14 490 |  |  |
| 5 | Коефіцієнт забудови | % | 90 |  |  |

Встановлені межі земельної ділянки задовольняють вимогам нормального функціонування об’єкта  з урахуванням сформованої існуючої ситуації без порушень санітарних і протипожежних норм.

Техніко-економічні характеристики об’єкта.

1. Найменування об'єкта:                детальний план території в районі вул. Бехтерева

(Самарський район) м. Дніпро

(під розміщення  сонячної електростанції)

2. Місце розташування:                   територія  в районі вул. Бехтерева

Самарський район, м. Дніпро

3. Інвестор:                                       ТОВ «МГ ДНІПРО СОЛАР»

4. Основний вид діяльності:            виробництво електричної енергії від сонячного

випромінювання в денний час доби

5. Клас безпеки виробництва:         відсутній

6. Вид продукції:                                електрична  енергія,  яка  подається  в існуючу

електромережу

7. Потужність виробництва:           95,0 МВт

Примітка: в процесі проектування потужність сонячної електростанції уточнюється виходячи із специфіки технологічних рішень

8. Обсяг вантажних перевезень:     відсутній

9. Відомості про використання

транспорту:                                    Для обслуговування обладнання (сонячні панелі та інше технологічне обладнання) планується використовувати легкий малогабаритний мобільний транспорт, який переміщується по проектованим проїздам - скутери (мопеди), квадроцикли в теплу пору року  і снігоходи – взимку

10. Персонал станції і режим роботи:

10.1. Виробничий персонал:             25 працівників при двозмінному робочому дні

12 працівника при однозмінному робочому дні

10.2 Режим роботи виробничого

персоналу:                                      2 зміни - квітень - листопад (умовно)

1 зміна - листопад - квітень (умовно)

10.3 Охорона:                                      45 працівників при однозмінних робочих добі

(послуги сторонніх профільних фірм)

10.4 Режим роботи охорони:            однозмінна доба або двозмінна доба

11. Склад і характеристика

основних будівель, споруд і

приміщень, а також майданчиків

технологічного обладнання:

11.1 Комплексні мобільні споруди

заводського виготовлення              для персоналу, охорони та комп'ютерного

обладнання для спостереження, управління і

передачі даних роботи технологічного та іншого

обладнання, а також пожежної безпеки та

оповіщення

11.2 Технологічне обладнання:          сонячні панелі - розміщення по ділянці під

відкритим небом (кількість визначається

робочим проектом)

11.3 Трансформаторні підстанції:     кількість визначається робочим проектом

11.4 Технологічні проходи і проїзди: кількість уточнюється в робочому проекті

12.Показники по генплану:

12.1. Рекомендована гранична

площа необхідної території ділянки    144,950 га (144 950м2)

в тому числі

12.2. Площа забудови (в тому числі:

загальна площа розміщення

мобільних споруд для персоналу та

охорони, технологічного обладнання,

трансформаторних підстанцій,

технологічних проходів і проїздів)          130,460 га (130 460м2)

Примітка - деталі уточнюються в робочому

проекті

12.6 Площа щебеневого покриття

(об'їзний шлях, проїзди)                      14,490 га (14 490м2)

12.7 Площа озеленення                            дорівнює площі   технологічного майданчика

використовується газонна трава, стійка до

витоптування

Примітка - деталі уточнюються в робочому

проекті

13. Інженерне забезпечення:

13.1. Електропостачання:                          100 кВт

(Інверторне обладнання станції,  освітлення

території, власні потреби станції і т.д.)

Примітка: обсяг уточнюється робочим проектом

13.2. Сировина:                                           електростанція використовує лише енергію

сонця

13.3 Водопостачання:                                 привозне

13.4 Водовідведення:                                  біотуалети

13.5 Зовнішні інженерні мережі:              визначаються робочим проектом

13.6 Відходи виробництва:                        відсутні

13.7 Черговість будівництва:                   1 черга

Проектована земельна ділянка межує:

з північної і північно-західної сторони –  на відстані від 50,0 м з  існуючою садибною житловою забудовою по вул. Кокчетавська та на відстані від 100,0 м з Ігренською насосною станцією по вул. Кокчетавська;

з північно-східної сторони – на відстані від  50,0 м з  Комунальним закладом

"Дніпропетровська  клінічна  психіатрична  лікарня" Дніпр. обл. ради  та  Комунальним закладом  "Дніпропетровське  обласне клінічне  лікувально-профілактичне об'єднання "Фтизіатрія", Обласною державною лікарнею  ветеринарної  медицини,  існуючим  закритим кладовищем, Ігренським виправним центром Управління державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№133) та територією відводу залізниці;

з південно-східної і південно-західної сторони –  по межі м. Дніпро  та межує з  територією  Любимівської  сільської  ради Дніпровського району.

Межі проектованої території визначені виходячи з наявних обмежень і згідно з нормами.

Схема забудови ув'язана з прилеглими територіями, автомобільними проїздами,  охоронними зонами та існуючим рельєфом.

Досліджувана територія не потрапляє на існуючі земельні ділянки суміжних землекористувачів. Розміщення сонячної електростанції не суперечить сформованим транспортним зв'язкам.

Характеристика проектованого об'єкта

Сонячна електростанція являє собою огороджену територію з організованою охороною і охоронним відеоспостереженням. По всій площі ділянки під відкритим небом розміщується технологічне обладнання - сонячні панелі, які складаються з окремих елементів, відповідно до існуючих технологічних рішень.

Ці панелі передаватимуть вироблену протягом світлового дня електроенергію в проектовану зовнішню електромережу в напрямку існуючої  електромережи.

Між рядами сонячних панелей за технологією передбачається відстань близько 6,0 м.

На ділянці в межах технологічних майданчиків розміщуються :

- фотоелектричні сонячні панелі;

- трансформаторні підстанції;

- розподільча трансформаторна підстанція;

- некапітальні споруди заводського виготовлення, в яких розміщуються приміщення для дистанційного спостереження та управління технологічними процесами, охорони і відеоспостереження, побутові та господарські.

Орієнтована потужність проектованої станції може скласти близько 95,0 МВт (виходячи із прикладів інших станцій, побудованих в Україні в рівнинній місцевості та в схожих умовах, де співвідношення потужності станції до  площі ділянки становить мінімально 1:1,5…2).

# 9. Основні принципи планувально-просторової організації території.

Прийняті рішення базуються на функціональному зонуванні аналізованої території і техніко-економічних показниках  об’єкта згідно з нормами.

Для оптимального функціонування, тобто максимального отримання енергії сонячного світла для перетворення її в електричну, панелі розміщуються перпендикулярно напрямку північ - південь. Щоб поглинати максимальну кількість сонячної енергії, площина сонячного колектора повинна бути завжди перпендикулярна сонячним променям.

Сонячні колектори, орієнтовані в південному напрямку і змонтовані під кутом від 30° до 65° щодо горизонту, дозволяють досягти максимального значення поглинання сонячного випромінювання в Україні, що відповідає плануванню проектованої території.

Планувально-просторова організація території даної частини району не порушується.

Передбачається додатковий благоустрій території.

# 10. Житловий фонд та розселення.

Ділянка, до якої надається проектна документація, розташована в межах               м. Дніпро в  районі  вул. Бехтерева  Самарського району на  землях  сільськогосподарського призначення.

Населення Самарського району складає близько 77,9 тис. осіб.

# 11. Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів 
                обслуговування.

Район Ігрені - східний район міста Дніпро, над річкою Маячка та над лівим берегом Самари, колишнє місто. Розташований за 15 км на схід від центра міста Дніпро. 22 тис. мешканців у 1970 р.

До приєднання до міста Дніпро Ігрень була окремим містом. Сучасний район Дніпра Ігрень також має назву Нова Ігрень на відміну від Старої Ігрені на Ігренському острові. Нова Ігрень була заснована біля залізничної станції Ігрень у кінці XIX сторіччя. Нова Ігрень набула статусу міста у 1959 році під назвою Ігрень й включала райони: Нова Ігрень, Одинківка, Ксеніївка та Рибальське.

Віддалений від центру  житловий масив Дніпра Ігрень має славу одного з найбільш похмурих районів міста. Психіатрична лікарня, виправний центр - саме ці місця є найприкметнішими в цьому районі.

Поруч з Обласною психіатричною лікарнею знаходиться станція «Ігрень», відкрита в 1873 році. Недалеко знаходиться виправний центр (№133). Сама ж лікарня

заснована в 1897. Назва «Ігрень» у багатьох асоціюється саме з цим місцем.

Основне населення  працює на підприємствах міста Дніпро, з яким сполучено приміськими електропоїздами й автобусами.

Заклади освіти та культури:

-	Школи (Школа №87, Школа №110, Навчально-виховний комплекс № 122,

Школа №127);

-	Дитячі садочки №33 та №81;

-	Будинки культури (Ігренський будинок культури, Будинок культури обласної психіатричної лікарні);

-	Транспорт (автобуси від вул. Коцюбинського (центр) і залізничного вокзалу, електропоїзд до ст. Ігрень (напрямок на Синельникове).

# 12.  Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок,  розміщення гаражів і автостоянок.

Проектом передбачається розміщення сонячної електростанції, яка складається з  п’яти ділянок. На кожній ділянці планується організація технологічного майданчика, на якому будуть розміщені панелі сонячних батарей рядами  перпендикулярно напрямку північ-південь з нахилом в південну сторону, згідно з існуючими технологічними рішеннями.

Транспортний зв'язок з проектованим об’єктом здійснюється з існуючих автомобільних доріг місцевого значення вул. Бехтерева та  вул. Кокчетавська, а також  з існуючих польових  доріг, з організацією твердого покриття.

З доріг місцевого значення вул. Бехтерева та  вул. Кокчетавська проектуються в’їзди - виїзди до  проектованих ділянок з улаштуванням накопичувальних карманів при виїзді на дорогу.

По периметру технологічного майданчика в межах кожної  ділянки проектується об'їзна дорога шириною 3,5 м  та технологічні проїзди з щебеневим покриттям.  Вся територія технологічного майданчика засівається травами, стійкими до витоптування.

Між рядами сонячних батарей можливий проїзд технологічного транспорту.

Існує безперешкодний під'їзд до території сонячної електростанції пожежних машин і спеціального транспорту.

Планувальні рішення передбачаються без зміни існуючої дорожньої мережі з організацією руху автотранспорту, пішохідного руху з урахуванням вимог діючих нормативних документів  та вказівок з безпеки руху.

# 13.  Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

Відомості про інженерні комунікації узяті з топографо-геодезичної зйомки, виконаної  ТОВ "Крікон-ГЕО" у 2018р.

В межах  проектованих ділянок сонячної електростанції транзитні інженерні мережі не проходять.

Вироблена протягом світлового дня електроенергія передаватиметься в проектовану зовнішню електромережу в напрямку  існуючої електромережи.

Електропостачання проектованої станції здійснюється за рахунок  інверторного обладнання станції, це освітлення території, інші власні потреби станції.

Водопостачання питної води передбачається за рахунок привозної питної води.

Технічна вода – привозна.  Водовідведення – біотуалети.

Опалення в зимовий 	період об’єктів адміністративно-побутового призначення передбачається за рахунок нагрівальних приладів.

На проектованій сонячній станції передбачається влаштування майданчиків для побутових відходів. Для вивезення сміття на міський полігон побутових відходів необхідно укласти договір.

# 14. Інженерна  підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

Необхідне виконання комплексного вертикального планування території, вирівнювання поверхні шляхом засипання невеликих канав і вибоїн, а також організації поверхневого водовідведення.

Геологічна характеристика території не передбачає розробку додаткових інженерних заходів щодо організації будівництва в складних інженерно-геологічних умовах.

# 15.  Комплексний благоустрій та озеленення території.

Благоустрій території передбачає устрій дорожнього покриття з щебеню для об’їзду території. Для проїздів по технологічному майданчику між рядами сонячних батарей використовувати газонні трави, стійкі до витоптування.

Передбачається освітлення в’їздів до території проектного об’єкту у нічний час.

# 16.  Micтoбудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

Клас небезпеки виробництва альтернативної  електричної енергії з енергії сонячного випромінювання за санітарною класифікацією – відсутній, але  в зв’язку з

тим, що  ділянка відноситься до земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення прийнята санітарно-захисна зона – 50,0м

Проектні будівлі і споруди при дотриманні умов екологічної безпеки, правил  технічної  експлуатації  обладнання  не  є  джерелом забруднення водного та повітряного середовища.

Територія, що підлягає благоустрою та озелененню, засівається травами, стійкими до витоптування.

Проектований  об'єкт не чинить техногенного впливу на навколишнє середовище.

Територія проектованого об'єкта не ущемляє нормативні площі прилеглих територій.

Охорону навколишнього природного середовища  див. розділ 20.

# Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7 років.

Частина території, де знаходиться проектована ділянка, потребує розвитку  у сфері реконструкції існуючого дорожнього покриття, устрою нових зупинок громадського транспорту навпроти проектованої сонячної електростанції, а також озеленення вздовж  існуючих проїздів та доріг.

# Перелік вихідних даних (Додаток Б).

1. Завдання на проектування на розроблення детального плану території в районі вул. Бехтерева (Самарський район) м. Дніпро (під розміщення  сонячної електростанції).

2. Рішення Дніпровської міської ради VII скликання «Про надання дозволу на  розро-блення детального плану території в районі  вул.  Бехтерева (Самарський район)" від  25.04.2018р.  № 493/31.

- рішення Дніпровської міської ради VII скликання «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.2018 № 493/31 «Про надання дозволу на  розроблення деталь-ного плану території в районі  вул.  Бехтерева (Самарський район)" від  19.09.2018р.  № 221/35.

3. Топографо-геодезична зйомка, виконана ТОВ "Крікон-ГЕО" у 2018 р.

4. Генеральний план м. Дніпро, розроблений ДП УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІН-СТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя (м. Київ);

5. Викопіювання із публічної кадастрової карти України.

# 6. Довідка з державної статистичної звітності  про наявність земель  та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем).

# 7. Лист управління  культури, національностей і релігій Дніпропетровського  обласного центру з охорони  історико-культурних цінностей, щодо наявності  об’єктів  культурної спадщини.

# Висновки детального плану території.

Орієнтовна площа земельної ділянки під розміщення сонячної електростанції, на яку розробляється детальний план в районі вул. Бехтерева (Самарський район)          м. Дніпро, становить 144,950га (144 950м2).

Існуюча земельна  ділянка, яка пропонується для розміщення сонячної електростанції  відноситься  до категорії  земель сільськогосподарського призначення.

Згідно з Земельним кодексом України, дана ділянка буде відноситься до земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (глава 13).

Виділення земельної ділянки відповідає перспективним намірам інвестиційного проекту будівництва.

Об’єкти  культурної спадщини та пам’ятники  архітектури на даній ділянці відсутні.

Встановлені межі задовольняють потребам нормального функціонування об’єкта.

Обрана територія сприятлива для розміщення сонячної електростанції, оптимально відповідає умовам використання земель у межах існуючої ситуації.

Розміщення сонячної електростанції  не чинить негативного впливу на навколишнє середовище і умови життя та здоров'я людей, які проживають поблизу проектованого об’єкту.

# . Техніко-економічні  показники, у т.ч.  прогнозні показники   відповідно до  етапів реалізації  генерального   плану   (ДОДАТОК В)

|  | Назва показників | Одиниця вимipy | Значения показників |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 15 років до 20 років |
|  | Територія |  |  |  |  |
|  | Територія в межах проекту: | га | 144,95 |  |  |
|  | - площа забудови (технологічні майданчики) | га | 130,46 |  |  |
|  | - зелені насадження (кpiм зелених насаджень мікрорайонного значения) | га |  |  |  |
|  | - вулиці, площі (кpiм вулиць мікрорайонного значения) щебеневе покриття поїздів | га | 14,49 |  |  |

# .  Охорона  навколишнього природного середовища.

Даний розділ розроблено у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з врахуванням вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Метою виконаного детального плану є обґрунтування можливості  розміщення сонячної електростанції на  території ділянки площею 144,950 га, що знаходиться в районі вул. Бехтерева Самарського району м. Дніпро, визначення граничних параметрів об’єкта і функціонального використання території в умовах існуючої ситуації. Плановані об’єкти призначені для перетворення за допомогою фотоелектричних модулів енергії сонячного випромінювання на електричну енергію. При цьому перетворенні не використовуються ніякі види палива та не викидаються в атмосферне повітря забруднюючі речовини, саме ж сонячне випромінювання є поновлюваним джерелом енергії.

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планована діяльність не входить до переліку об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають процедурі оцінці на довкілля.

Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Земельна ділянка для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (далі сонячної електростанції), до якої надається проектна документація, знаходиться поблизу вул. Бехтерева Самарського району м. Дніпро (на східній околиці міста, уздовж його межі).

Територія, яка пропонується під розміщення сонячної електростанції відноситься до земель, не наданих у власність або користування та не визначена, але  відповідно до генплану м. Дніпро, розробленого ДП УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя,

відноситься до територій  сільськогосподарських угідь.

Проектовані ділянки сонячної електростанції розташовані з основною прив'язкою до автомобільних доріг місцевого значення по вул. Бехтерева та         вул. Кокчетавська.

Детальним планом території визначені межі земельної ділянки орієнтовною площею 144,950 га для розміщення сонячної електростанції за рахунок земель, не наданих у власність або користування.

Дана територія розташована поза охоронних зон пам'яток, історичних ареалів, прибережних захисних зон. Існуюча територія за своїм функціональним використанням належить до  земель сільськогосподарського призначення. При виділенні земельної  ділянки під сонячну електростанцію функціональне призначення земельної ділянки змінюється. Згідно з Земельним кодексом України, дана ділянка буде віднесена до земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (глава 13). Проектовані території вільні від забудови та багаторічних зелених насаджень.

На теперішній час поточний стан довкілля території, що розглядається, наступний.

В геоморфологічному районуванні України район планованої діяльності знаходиться в Придніпровсько-Приазовській області цокольних пластово-денудаційних височин і пластово-акумулятивних піднесених рівнин і займає прикордонне розташування між Центрально-Придніпровською денудаційною височиною і Південно-Придніпровською денудаційною рівниною.

В гідрологічному районуванні район планованої діяльності знаходиться в Сіверськодонецько-Дніпровській зоні недостатньої водності. Територія не підтоплюється, заболоченість відсутня.

Водних джерел і водоймищ на території ділянки, що розглядається, немає. Значний поверхневий водний об’єкт – р. Самара – протікає на відстані 0,5 км на північ від земельної ділянки, що розглядається. Річка Самара бере початок на західних схилах Донецького кряжа, протікає по території Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей і впадає в Дніпровське водосховище на відстані 4,0 км на південний захід від району планованої діяльності. Довжина річки 311 км. Русло звивисте, в нижній третині випрямляється. Площа басейну річки складає 22 660 км2.

На схід від земельної ділянки, на відстані 0,2 км, протікає річка Маячка, яка є лівою притокою Самари. Джерела річки у селищі Іларіонове. Далі тече на півдні селища Сад. Протікає через міський район Ігрень і впадає у Самарську затоку біля Одинківки. На Ксен'ївці має праву притоку з Широкого буєраку, що обминає Нову Ігрень з північного краю.

Проектована земельна ділянка розташована поза зонами прибережних захисних смуг.

Природні умови непорушеного стану характеризуються тим, що розглянутий район знаходиться в зоні степових ландшафтів і в підзоні північно-степових

різнотравно-типчаково-ковилових з байрачними дібровами ландшафтів.

Природний степовий ландшафт району планованої діяльності значною мірою порушений сільськогосподарською та промисловою діяльністю, будівництвом інфраструктури (будівлі, споруди, дороги, мости, трубопроводи, ЛЕП) регіону.

Природний рельєф ділянки розміщення планованої діяльності рівний, спокійний, з невеликим ухилом. Значні перепади висот відсутні. Однак, ділянки потребують вирівнювання поверхні шляхом засипання невеликих канав і вибоїн, а також організації поверхневого водовідведення.

Оскільки територія, що розглядається, в геологічному відношенні розташована в межах Середньо-Придніпровського мегаблоку Українського кристалічного щита і приурочена до Дніпропетровського комплексу ультраметаморфічних порід палеоархею, можна очікувати, що крім гранітних мігматітов Дніпропетровського комплексу, геологічна будова приповерхньої частини геологічного розрізу на ділянці планованого будівництва буде представлена продуктами їх вивітрювання палеозой-кайнозойського віку і кайнозойськими осадовими породами (пісками, глинами і суглинками). Можливі прояви просідання ґрунтів без інших явних ознак проявів небезпечних геологічних та інженерно-геологічних процесів. Корисні копалини: наявні родовища мігматитів (найближче – Рибальське родовище – розробляється ТОВ «Рибальський кар’єр»), поклади будівельних пісків в русловій частині Дніпра, мінеральних столових вод, кварцитів та інш. На ділянці планованої діяльності розробка корисних копалин не ведеться і не планується.

Згідно ґрунтового районування України, дана територія відноситься до Дніпропетровського центрального району Північного степу, де залягають звичайні малогумусні чорноземи, розвинені переважно на карбонатних важкосуглинистих і середньо суглинистих лесах. Потужність гумусового горизонту (гумусового і перехідного гумусового) дорівнює 60...65 см, а на схилах, в умовах слабкої   змитості – 55...60 см. Кількість гумусу в горизонті 0...10 см коливається від 5,5 до 6,0 %.

Згідно архітектурно-будівельного кліматичного районування території України, наведеному в ДСТУ-Н Б В.1.1-27-2010 «Будівельна кліматологія» оцінювана територія відноситься до II Південно-Східного (Степ) архітектурно-будівельного кліматичного району.

Клімат району, що розглядається – помірно-континентальний з тривалим жарким літом і нестійкою малосніжною зимою. На мікроклімат сильно впливає річка Дніпро, збільшується вологість повітря у весняно-осінній період. Літо спекотне, сухе, зима з частими відлигами. Кліматична характеристика території, що розглядається, наведена в розділі 4.1.

Природна освітленість в районі, що розглядається,  вища середніх показників по країні. Гарна освітленість вкупі з наявністю великих площ вільних від забудови території створює сприятливі умови для розміщення сонячної електростанції. Данні щодо природної освітленості наведені згідно таблиці 30 ДСТУ-Н Б В.1.1-27-2010:

| Місяць | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня по місяцях сумарна/розсіяна денна горизонтальна освітленість, клк | 90 64 | 165 114 | 295 175 | 412 234 | 570 286 | 650 300 | 625 286 | 530 246 | 390 183 | 215 118 | 92 64 | 63 47 | 342 176 |
| Середня по місяцях тривалість освітленості, год | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 14 |

Антропогенне навантаження в районі планованої діяльності на довкілля дуже потужне і визначається, головним чином, існуючою промисловою діяльністю підприємств міста Дніпро. На більш ніж 200 промислових підприємствах 13 галузей виробляється 4,5% всієї промислової продукції України.

Основа промисловості міста – металургійний комплекс. Продукція галузі становить 6,9% від загального обсягу виробництва чорної металургії України, зокрема: труб – 51,4%, сталі – 5,3%, чавуну – 5,0%, прокату – 4,4%, коксу – 4,0%. Основні підприємства галузі відкриті акціонерні товариства: «Дніпровський металургійний завод», «Дніпрококс», «Комінмет», «Дніпровський трубний завод», «Нижньодніпровський трубопрокатний завод».

Машинобудівна та металообробна галузь промисловості міста у загальнодержавному виробництві машинобудівного комплексу становлять 10,5%. Найбільш розвинутими є металургійне, транспортне, електротехнічне, гірничо-шахтне і гірничорудне, будівельно-шляхове й комунальне, хімічне і полімерне машинобудування і верстатобудування. Лідерами галузі є: відкриті акціонерні товариства «Дніпропетровський машинобудівний завод», «Дніпроважмаш», «Дніпропрес», «Дніпровагонрембуд», науково-виробниче об'єднання «Дніпровський електровозобудівний завод». Продукція галузі – трактори, преси, вагоно-опрокидувачі, шлаковозні чаші, трамваї, тролейбуси, магістральні електровози.

Дніпро – один з світових центрів ракетно-космічного будування на базі виробничого об'єднання «Південний машинобудівний завод» та Конструкторського бюро «Південне».  Хімічна галузь – це 7 підприємств, чия продукція: лакофарбові матеріали, мінеральні добрива, гумотехнічні вироби для багатьох галузей – космосу, повітряного транспорту, понад 80 типорозмірів шин. Продукція галузі становить 7,5% обсягів виробництва хімічної та нафтохімічної промисловості України. Розвинуті легка, харчова та переробна промисловості. В місті виробляється 5,6% обсягу виробництва продуктів харчування в Україні.

Економіка Самарського району, до якого безпосередньо віднесена проектована територія, представлена Придніпровською ТЕС, станцією Нижнєдніпровськ-Вузел, гранітними кар’єрами, ТОВ «Втормет», Дніпровським м’ясокомбінатом, комбінатом харчових концентратів.

Ділянка під проектовану сонячну електростанцію розміщується впритул до доріг з автомобільним рухом (вул. Бехтерева та вул. Кокчетавська). З півночі, північного сходу і зі сходу від ділянки проходять залізничні гілки. Зі сходу

розташована залізнична станція «Ігрень». Завдяки цьому в атмосферному повітрі ділянки, що розглядається, присутні забруднюючі речовини, притаманні викидам від автотранспорту та залізничного транспорту – сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, азоту діоксид, сажа, вуглеводні граничні, бензин.

Фонові концентрації основних перелічених забруднюючих речовин в атмосферному повітрі району розміщення, визначені згідно «Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі», затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.07.2001 р. №286, складають:

- заліза оксид – 0,16 мг/м3 (0,4 ГДК);

- марганець та його сполуки – 0,004 мг/м3 (0,4 ГДК);

- азоту діоксид – 0,03 мг/м3 (0,15 ГДК);

- сірки діоксид (ангідрид сірчистий) – 0,1 мг/м3 (0,2 ПДК);

- вуглецю оксид – 1,5 мг/м3 (0,3 ПДК);

- толуол – 0,24 мг/м3 (0,4 ГДК);

- бутилацетат– 0,04 мг/м3 (0,4 ГДК);

- ацетон– 0,14 мг/м3 (0,4 ГДК);

- сажа – 0,06 мг/м3 (0,4 ГДК);

- вуглеводні насичені – 0,4 мг/м3 (0,4 ГДК);

- пил – 0,2 мг/м3 (0,4 ГДК).

Об’єкти культурно-історичної спадщини та археологічні, що впливають на розташування об'єкта, на обраній ділянці відсутні.

Природна рослинність району – різнотравно-типчаково-ковилова, до якої відноситься ковила українська, ковила Лессінга, типчак, костриця, пирій повзучий, горицвіт весняний, вероніка весняна, люцерна та ін. – збереглася лише на схилах балок, у перелісках, на деяких ділянках вододілів, тобто там, де землі малопридатні під рілля. Степ в розглянутому районі до теперішнього часу сильно перетворений. Природна рослинність витіснена штучними насадженнями сільськогосподарських полів, полезахисних лісосмуг, культурних садів, а також містобудівним і промисловим освоєнням територій. У зоогеографічному районуванні район планованої діяльності відноситься до Степової зоогеографічної провінції. Фауна Дніпропетровської області представлена ​​степовими і деякими лісовими видами     (69 видів ссавців, 59 видів риб, 10 видів земноводних, 12 видів і підвидів плазунів, 246 видів птахів). З огляду на те, що район планованої діяльності характеризується не великою кількістю збережених природних ландшафтів, в фауні переважають види тварин, гнучких у виборі місця проживання і пристосованих до життя на видозмінених і активно використовуються людиною площах.

На ділянці, що розглядається,  зустрічаються представники рослинного та тваринного світу, які пристосовані до існування в районах, що зазнали значного антропогенного втручання.

Територій, які мають статус природно-заповідних об’єктів, безпосередньо на

ділянці та поряд з нею, немає. Найближчий об’єкт природно-заповідного фонду (ОПЗФ) – парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Парк ім. Т.Г. Шевченко» (знаходиться на відстані близько 6,5 км на захід від розглянутої території). Центральний парк культури та відпочинку                             ім. Т. Г.Шевченка  (від заснування і до 1925 Потьомкінський сад) – центральний і найстаріший парк Дніпра, пам'ятка садово-паркового мистецтва (з 1990 р.). Парк складається з материкової частини та Монастирського острова. Також в м. Дніпро розташовані ще три парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва, але вже місцевого значення: «Севастопольський парк» (ОПЗФ з 1972 р.), «Парк Лазаря Глоби» (ОПЗФ з 1972 р.), «Парк Молоді» (бувший ім.В.І. Леніна) (ОПЗФ з 1972 р.).

Безпосередньо земельна ділянка, запланована для будівництва та експлуатації об’єктів сонячної енергетики, не входить до складу територій та об’єктів природно-заповідного фонду Дніпропетровської області.

Середня чисельність постійного населення м. Дніпро (за оцінкою Головного управління статистики у Дніпропетровській області) на 01.01.2019 року склала 998103 особи, а Самарського району Дніпра – 72287 осіб (дані сайту http://www.dneprstat.gov.ua). Стан здоров’я населення району проектованої діяльності характеризується незадовільним. За показниками захворюваності Дніпропетровська область має середні та високі показники по Україні. Так, за даними Державної служби статистики, захворюваність населення (кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань) у 2017 році по Дніпропетровській області склала 2875,0 тис., у тому числі новоутворень – 42,4 тис., хвороб системи  кровообігу – 201,4 тис., хвороб органів дихання – 1157,6 тис., хвороб нервової системи – 57,2 тис., хвороб шкіри – 200,3 тис., хвороб кістково-м’язової системи – 201,2 тис., уроджені аномалії – 3,9 тис. і т.д. Для Дніпропетровської області характерний високі рівні захворюваності населення на злоякісні новоутворення, туберкульоз, ВІЛ/СНІД, серцево-судинні, інфекційні та паразитарні хвороби із переважанням позитивних рис динаміки показників захворюваності населення за виключенням захворюваності на нервові хвороби, хвороби систем кровообігу і шкіри.

Найближчі до проектованої ділянки житлові масиви віднесені до так званого району Ігрені. Район   Ігрені – східна частина міста Дніпро, над річкою Маячка та над лівим берегом Самари, колишнє місто. Розташований на відстані більше 15 км на схід від центра міста Дніпро. Також має назву Нова Ігрень на відміну від Старої Ігрені на Ігренському острові. Нова Ігрень набула статусу міста у 1959 році під назвою Ігрень й включала райони: Нова Ігрень, Одинківка, Ксеніївка та Рибальське. Зараз входить до складу Самарського району міста Дніпро. Місцеве населення  працевлаштоване на підприємствах міста Дніпро (з яким є сполучення електропоїздами й автобусами), а також на об’єктах в самій Ігрені – в обласній психіатричній лікарні, фтизіатричному центрі, виправному центрі №133, школах, дитячих садках и т.і.

Даних про відхилення статистики захворюваності місцевого населення від середніх показників по захворюваності жителів Дніпропетровщини немає.

Слід зазначити, що в багатьох випадках для України, в нашому випадку – для Дніпропетровської області, на сьогодні основним чинником впливу на захворюваність населення є не фактор стану довкілля під впливом діяльності підприємств-забруднювачів, а соціально-побутові фактори: низький рівень життя та санітарної культури, недостатнє й неякісне харчування значних прошарків населення, зростання кількості бездомних і безробітних; недоступність медичної допомоги та ліків; недоліки в організації та координації здійснення профілактичних заходів, а також у роботі органів і закладів охорони здоров'я; недостатнє фінансування як усієї системи охорони здоров'я, так і окремих її напрямків; занедбана матеріальна база та обладнання.

Зважаючи на вище перелічене можливо стверджувати, що поточний стан довкілля району, який розглядається, є сталим, таким що склався протягом багатьох років під впливом антропогенного втручання. В разі, якщо містобудівна документація не буде затверджена, зміни поточного стану довкілля та погіршення статистики захворюваності місцевого населення не прогнозується. Такі зміни можливі під впливом глобальних кліматичних змін та змін соціально-побутових умов населення.

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Планована діяльність впливатиме на стан навколишнього середовища головним чином утворенням викидів забруднюючих речовин під час будівельних робіт. Також чинитиметься вплив формуванням шумового забруднення, утворенням стічних вод, утворенням виробничих та побутових відходів. Будівництво та експлуатація сонячної електростанції, що розглядається, визначатиме наступний вплив на навколишнє середовище.

Вплив на клімат і мікроклімат. В період будівництва впливів на клімат і мікроклімат не очікується. В період експлуатації  можливе незначне підвищення температури атмосферного повітря безпосередньо над електростанцією та підвищення вологості ґрунту під панелями.

Вплив на повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище в ході будівництва об’єктів сонячної електростанції очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

- двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і автотранспорту, які працюють на дизельному пальному та викидають в повітря азоту діоксид, сажу, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, вуглеводні граничні;

- зварювальні роботи, від яких в повітря надходить заліза оксид, марганець та його з’єднання;

- фарбувальні роботи, які викидають в атмосферу бутилацетат, ацетон і толуол;

- розвантаження будівельних матеріалів, при якому викидається пил.

Санітарно-захисна зона. Клас небезпеки виробництва альтернативної  електричної енергії з енергії сонячного випромінювання за санітарною класифікацією відсутній. Санітарно-захисна зона від меж ділянки проектованої сонячної електростанції прийнята 50,0 м, як мінімальна відстань від межі території  для підприємств, які не є джерелами викидів шкідливих речовин,  не створюють шуму, вібрації, електромагнітних та іонізуючих випромінювань вище нормативних рівнів, не потребують обладнання під’їздних залізничних шляхів, інтенсивного руху автомобільного транспорту тощо (згідно п.4.3 «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»).

Відстань від обладнання  проектованої електростанції до об’єктів житлової та громадської забудови (житлові будинки по вул. Кокчетавська, Комунальний заклад  «Дніпропетровська  клінічна  психіатрична  лікарня», Комунальний заклад «Дніпропетровське  обласне клінічне  лікувально-профілактичне об'єднання «Фтизіатрія», обласна державна лікарня  ветеринарної  медицини, Ігренський виправний центр №133 Управління державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області) більша, ніж 50,0 м, що відповідає нормативним вимогам.

Викиди шкідливих речовин. Розрахунок кількості викидів шкідливих речовин в атмосферу при роботі двигунів внутрішнього згоряння технологічного автотранспорту і будівельної техніки виконаний згідно «Методике расчета выбросов загрязняющих веществ передвижными источниками» ОАО «УкрНТЭК», 2000.

Розрахунок кількості викидів забруднюючих речовин в ході зварювальних робіт проведено згідно методики «Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів електро-, газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання та напилювання металів» Київ, 2003.

Розрахунок кількості викидів забруднюючих речовин в ході фарбувальних робіт проведено згідно «Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами», том 2.

Розрахунок викидів при розвантаженні матеріалів виконано відповідно до «Сборника методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы», УкрНТЕК, Донецьк.

Вхідні дані для розрахунку викидів взяті на підставі типових розрахунків для періоду будівництва об’єктів-аналогів.

Параметри викидів забруднюючих речовин в атмосферу від джерел викидів в період будівництва наведені в таблиці «Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря».

Карта-схема району розташування планованої діяльності з зазначенням джерел викидів, розрахункового прямокутника, розрахункових точок і сельбищної зони наведена на рисунку 1.

Розрахунок концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери виконаний відповідно до «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия. ОНД-86» за програмою «ЕОЛ», версія 5.23.

Розмір розрахункового прямокутника становить 2200 м * 2200 м. Крок розрахункової сітки по осях ОХ і ОY дорівнює 25 м. Розрахунок максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин проведено в наступних найближчих характерних точках:

- точка 1 – ул. Бехтерева, 12, Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання  «Фтизіатрія» (х = 500 м, у = -145 м).

- точка 2 – психіатрична лікарня (х = 655 м, у = 320 м)

- точка 3 – вул. Кокчетавська, 46, житлова забудова (х = -335 м, у = 370 м).

Забруднюючі речовини, які викидаються в атмосферу в ході планової діяльності, утворюють групу речовин односпрямованої дії – група №31 (азоту діоксид + ангідрид сірчистий).

Вихідні дані і результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери в період будівельних робіт представлені в Додатку 1 до даного розділу.

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в певних точках розрахункової площадки не проводився у зв'язку з недоцільністю його проведення відповідно до п.5.21 ОНД-86. Викиди забруднюючих речовин вкрай незначні, будуть здійснюватися розглянутими джерелами нетривалий період часу і по закінченню будівельних робіт джерела викидів припинять своє існування.

Вплив на повітряне середовище від основного обладнання сонячної електростанції в період експлуатації відсутній. Для обслуговування основного обладнання (сонячних панелей та інш.) планується використовувати легкий малогабаритний мобільний транспорт: скутери і квадроцикли – в теплу пору року, снігоходи – взимку. Від працюючих на бензині двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) мобільного транспорту в атмосферне повітря будуть викидатися азоту діоксид, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, вуглеводні граничні. Мобільний транспорт буде з’являтися на об’єкті час від часу за потреби, викиди від нього будуть такими незначними (за кількістю та часом), що при оцінці впливу на повітряне середовище можуть не враховуватися.

Шумове навантаження. Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Після закінчення нетривалого періоду будівництва існування цих джерел шуму припиниться.

Джерелами шуму в період експлуатації є технологічне обладнання сонячної електростанції (ізольовані трансформатори, інвертори). Розрахувати рівень шумового навантаження від працюючого обладнання буде можливим при

подальшому проектуванні, коли будуть відомі шумові характеристики конкретного обладнання, прийнятого для встановлення на об’єкті.

Але вже зараз можливо стверджувати, що буде встановлене сучасне обладнання з низьким рівнем шуму. Одним з аргументів на користь сонячної енергетики є безшумність при її виробництві. Рівень шумового навантаження в період експлуатації електростанції на межі найближчої житлової забудови очікується таким, що не перевищить встановлені санітарно-гігієнічні нормативи (відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» і      ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», еквівалентний допустимий рівень звуку на території, що безпосередньо прилягає до житлових будинків вночі становить 45 дБА, а вдень – 55 дБА).

Джерел вібраційного навантаження та джерел ультразвуку на навколишнє середовища при експлуатації планованого об’єкту не передбачається.

Джерела іонізуючого випромінювання на планованому об’єкті відсутні.

Вплив на геологічне середовище. На ділянці проектування відсутні небезпечні екзогенні та ендогенні геологічні явища, карст, суфозія, зсуви і т.і. В районі проектованих робіт відкриті та підземні гірничі роботи не проводились. Небезпека зрушення земної поверхні під впливом природніх або антропогенних явищ відсутня.

Більш детальний геологічний склад ділянки, що розглядається, буде вивчено в ході інженерно-геологічних вишукувань при подальшому проектуванні.

В період будівництва об’єктів електростанції занурення у геологічне середовище буде досить неглибоким (при встановленні свай для опорних конструкцій сонячних панелей, прокладанні кабелів, спорудженні модульних об’єктів адміністративно-побутового призначення і т.і.). В період експлуатації сонячної електростанції вплив на геологічне середовище відсутній.

Вплив на земельні ресурси і ґрунти. Під розміщення об’єктів сонячної електростанції планується виділити земельну ділянку, яка за своїм функціональним використанням належить до земель сільськогосподарського призначення. При виділенні земельної  ділянки її функціональне призначення змінюється. Згідно з Земельним кодексом України,  дана ділянка буде віднесена до земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (глава 13).

Детальним планом території визначені межі земельної ділянки рекомендованою граничною площею 144,950 га (144950,0 м2), у т. ч.:

- площа забудови (технологічні майданчики) – 130,46 га,

- щебеневе покриття проїздів – 14,49 га.

Вплив на водне середовище. Розглянута ділянка розташована поза зонами прибережних захисних смуг, на відстані від поверхневих водних об’єктів (до ріки Маячка – 0,2 км, до ріки Самари – 0,5 км). Джерела забруднення поверхневих та підземних вод серед обладнання електростанції відсутні.

До впливів планованої діяльності на водне середовище в період будівництва відноситься споживання привозної води питної якості на господарсько-питні потреби робітників на будівельному майданчику. Для стоків передбачені біотуалети.

В період експлуатації електростанції передбачається споживання привозної води питної якості на господарсько-питні потреби обслуговуючого персоналу станції. Для стоків передбачається встановлення біотуалетів.

Також можливе використання привозної води для технологічних потреб – для обмивання сонячних панелей від пилу і бруду. Кількісні показники споживання привозної води на питні та технологічні потреби будуть визначені в ході подальшого проектування.

Забруднення поверхневих та підземних вод проектованим об’єктом відбуватися не буде. Поверхневі води з території проектованого об’єкта будуть направлятися за рельєфом.

Вплив на рослинний і тваринний світ.     Вплив на тваринний світ практично не відбуватиметься. Основними  видами  впливу  на  тваринний  світ будуть: фактори занепокоєння (шум, світло, рух будівельної техніки і автомашин, фізична присутність об'єктів). Також вплив на тваринний світ полягає в обмеженні руху тварин територією об’єкту (через огорожу). Очікуватиметься незначний вплив на рослинний світ (трав’яну рослинність) в рамках територій, які безпосередньо займаються забудовою.

Для зменшення таких впливів планована діяльність передбачає:

– максимальне збереження рельєфу;

– максимальне збереження існуючої рослинності;

– мінімальний обсяг земляних робіт і мінімальний дисбаланс земляних мас;

– улаштування  огорож території з забезпеченням  пропуску тварин.

На території технологічного майданчика передбачається додаткове озеленення (площа дорівнює площі технологічного майданчика) з використанням газонної трави, стійкої до витоптування.

Тобто  передбачається максимальне збереження природних ресурсів та їх екологічно збалансоване та раціональне  використання. Значних і незворотних змін в екосистемах дослідженої території в результаті будівництва і експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується.

Об’єкти природно-заповідного фонду (ОПЗФ) знаходяться на значній відстані

від ділянки планованої діяльності. Найближчий ОПЗФ – парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Парк ім. Т.Г. Шевченко» – знаходиться на відстані близько 6,5 км на захід від розглянутої території і не зазнає впливу планованої діяльності.

Вплив на соціальне середовище. Проектована земельна ділянка межує:

- з північної і північно-західної сторін –  з  існуючою садибною житловою забудовою по вул. Кокчетавська (на відстані від 50,0 м) та з Ігренською насосною станцією по вул. Кокчетавська (на відстані від 100,0 м);

- з північно-східної сторони – (на відстані від  50,0 м) з  Комунальним закладом  «Дніпропетровська  клінічна  психіатрична  лікарня» Дніпропетровської обласної ради та Комунальним закладом «Дніпропетровське  обласне клінічне  лікувально-профілактичне об'єднання «Фтизіатрія», Обласною державною лікарнею  ветеринарної  медицини,  існуючим  закритим кладовищем, Ігренським виправним центром №133 Управління державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області та територією землевідводу залізниці;

- з південно-східної і південно-західної сторони –  по межі м. Дніпро  та межі території  Любимівської  сільської  ради Дніпровського району.

Схема забудови ув'язана з прилеглими територіями, автомобільними проїздами,  охоронними зонами та існуючим рельєфом. Досліджувана територія не потрапляє на існуючі земельні ділянки суміжних землекористувачів. Розміщення сонячної електростанції не суперечить сформованим транспортним зв'язкам.

На даній ділянці відсутні об’єкти культурної спадщини. За межами м. Дніпро, на відстані 84,0 м та 140,1 м від проектованої території сонячної електростанції знаходяться кургани №1701-ЩВ, 1701-2ЩВ. Відстань до найближчого кургану з південно-західної сторони складає 84,0 м.

Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого населення, а також пацієнтів медичних закладів, що розташовані поряд, в період будівництва та експлуатації об’єктів сонячної електростанції не погіршаться. Виробництво енергії сонячними електростанціями за експертними оцінками вважається найбільш небезпечним і екологічним з точки зору впливу на оточуюче соціальне середовище.

Статистика захворюваності місцевого населення не зміниться. Впливів на соціальне середовище не очікується.

Вплив на техногенне середовище. Найближчі до ділянки, що розглядається, техногенні об’єкти – інженерні комунікації, розташування яких та розміри планувальних і санітарних розривів від яких враховані в планувальних обмеженнях при складанні детального плану території. Планувальними обмеженнями ділянок сонячної електростанції є:

Для ділянки 1:

- охоронна зона повітряної  лінії електропередач 154 кВ (25 м),

- межа м. Дніпро,

- проїзд місцевого значення,

- охоронна зона газопроводу середнього тиску,

- санітарно-захисна зона 50,0 м до існуючої садибної забудови;

Для ділянки 2:

- охоронна зона повітряної  лінії електропередач 154 кВ (25 м),

- охоронна зона газопроводу середнього тиску,

- охоронна зона водопроводу (5,0 м),

- охоронна зона напірної каналізації (5,0 м);

Для ділянки 3:

- охоронна зона напірної каналізації (5,0 м),

- санітарно-захисна зона 50,0 м до існуючої громадської забудови;

Для ділянки 4:

- санітарно-захисна зона 50,0 м до існуючого закритого кладовища,

- польова дорога, що є проїздом вздовж існуючої лісосмуги (територія зелених насаджень),

- охоронна зона водопроводу (5,0 м),

- межа м. Дніпро;

Для ділянки 5:

- польові дороги, що є проїздами вздовж існуючих лісосмуг (територій зелених насаджень),

- охоронна зона водопроводу (5,0 м),

- охоронна зона повітряної  лінії електропередачі 35 кВ (15 м),

- санітарно-захисна зона 50,0 м до Обласної державної лікарні  ветеринарної  медицини.

В ході будівництва і експлуатації сонячної електростанції (усіх планованих ділянок в кількості 5 одиниць) існуючі комунікації будуть збережені. Негативного впливу на найближчі техногенні об’єкти не очікується.

Відходи виробництва. В період будівельних робіт утворюватимуться наступні відходи: будівельне сміття (відходи бетону, цементно-піщаних сумішей та інших будівельних матеріалів та розчинів), залишки використаних електродів, обрізки використаного кабелю, використані пакувальні матеріали, тара від фарби. Також утворюватимуться тверді побутові відходи (від побутової діяльності будівельної бригади). Відходи виробництва повинні збиратися в спеціально відведених місцях і передаватися по договору спеціалізованим організаціям для захоронення на полігоні побутових відходів або для вторинної переробки. Після закінчення будівельних робіт територія електростанції повинна бути повністю вивільнена від відходів будівництва.

В період експлуатації сонячної електростанції передбачається утворення твердих побутових відходів (від діяльності обслуговуючого персоналу станції). Орієнтовна максимальна кількість працівників, які будуть зайняті на обслуговуванні електростанції – 25 осіб, працівників охоронної фірми – 45 осіб. Загалом 70 осіб. Норма накопичення ТПВ на 1 працівника – 0,32 м3/рік при щільності ТПВ 0,3 т/м3. Орієнтовний обсяг утворення ТПВ складе:  70 осіб * 0,32 м3/ (чол.*рік) * 0,3 т/м3  = 6,72 т/рік.

На проектованій ділянці передбачається влаштування майданчиків для контейнерів з побутовими відходами. Відходи будуть збиратися на спеціально

виділених місцях та передаватися спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів для подальшого поводження.

При закінченні терміну експлуатації (25-30 років і більше) при втраті необхідних технологічних показників, зіпсовані сонячні панелі, які не можуть бути використані за призначенням (відходи електричного та електронного обладнання), необхідно організовано збирати та передавати на утилізацію спеціалізованим підприємствам з переробки чи відновлення сонячних панелей для попередження забруднення навколишнього середовища компонентами фотоелектричних панелей.  Усі зібрані відходи електричного та електронного обладнання, яке вийшло з ладу, повинні доставлятися для оброблення і перероблення суб'єктами господарювання у сфері поводження з відходами, які мають відповідні дозвільні документи, передбачені чинним законодавством.

В планованих рішеннях враховуються підходи у сфері поводження з відходами, визначені національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р., зокрема у сфері відходів електричного та електронного обладнання, а також Директиви 2012/19/ЄС Європейського парламенту та Ради від 4 липня 2012 р.   «Про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)»:

- після закінчення строку експлуатації встановлюваного обладнання –  забезпечення його легкого демонтажу та утилізації; використання матеріалів, які мають максимальну придатність для подальшого вторинного використання;

- роздільне збирання відходів електричного та електронного обладнання, яке вийшло з ладу, що забезпечує подальші обробку і утилізацію/відновлення роздільно зібраних відходів електричного та електронного обладнання;

- використання маркованого електричного та електронного обладнання;

- використання державного реєстру, в якому повинні бути зареєстровані виробники електричного та електронного обладнання; суб’єкти господарювання, що здійснюють збирання, транспортування, підготовку до повторного використання, переробку, утилізацію та видалення відходів електричного та електронного обладнання;

- визначення обов’язків виробників електричного та електронного обладнання щодо організації системи збирання відходів електричного та електронного обладнання шляхом: створення власних пунктів збирання відходів електричного та електронного обладнання, де буде організовано прийом різних фракцій роздільно зібраних відходів електричного та електронного обладнання; проведення перевірки достовірності наданої інформації виробниками та суб’єктами господарювання, що здійснюють збирання і переробку відходів і т.д.

Несанкціоноване розміщення відходів на території електростанції відбуватися не буде.

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються даного документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом, відсутні. Обґрунтуванням для визначення такої відсутності екологічних проблем є наступне. Планований об’єкт не є об’єктом, на якому утворюватимуться при експлуатації викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, не скидатимуться стічні води у поверхневі водойми, не утворюватимуться в значних кількостях небезпечні промислові відходи і т. і. Безпосередньо сама земельна ділянка, запланована для будівництва та експлуатації об’єктів сонячної енергетики, також не входить до складу територій та об’єктів природно-заповідного фонду Дніпропетровської області. Території з природоохоронним статусом не межують з планованим об’єктом і  знаходяться від нього на значних відстанях (6,0 км і більше).

Сонячні електростанції – екологічні і безпечні джерела отримання енергії. Екологічні проблеми, які можуть виникати завдяки об’єктам такого типу, як проектований, актуальні на етапах виробництва і утилізації сонячних панелей, а на етапі їх використання (планована діяльність полягає саме у використанні сонячних панелей) екологічні проблеми майже відсутні.

Тому можна констатувати, що ризики негативного впливу на здоров’я населення району через впровадження планованої діяльності майже відсутні. Статистика захворюваності місцевого населення не зміниться.

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування

Зобов’язань у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язаних із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлених на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються конкретно документа державного планування, який розглядається, немає.

Адміністрація ТОВ «МГ ДНІПРО СОЛАР» має зобов’язання діяти згідно чинного законодавства у сфері охорони довкілля: Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про відходи»; Водний кодекс України; ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та інші.

Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності –  50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.

Змін в стані здоров’я населення при експлуатації сонячної електростанції не передбачається, перевищення рівнів ризиків на здоров’я населення (ризики розвитку канцерогенного та неканцерогенного ефектів) не очікується. Вплив на довкілля планованого об’єкту очікується середньостроковим, постійним. Буде спостерігатися кумулятивний ефект викидів забруднюючих речовин від джерел, існуючих в період будівництва, разом з впливом викидів від потоку автотранспорту

та залізничного транспорту району. Також на південний захід від планованої електростанції розміщується ТОВ «Рибальський кар’єр», який розробляє Рибальське родовище мігматитів і його джерела викидів (кар’єрна техніка і технологічний автотранспорт) викидають в повітря перелік забруднюючих речовин, аналогічний тим, що будуть викидатися в період планованого будівництва, що також створюватиме кумулятивний ефект, але незначний.

Після закінчення будівельних робіт джерела викидів планованого будівництва припинять своє існування, а під час експлуатації сонячної електростанції джерел викиду забруднюючих речовин немає.

У довгостроковій перспективі, у світлі останніх тенденцій в боротьбі за екологічну чистоту, сонячна енергетика – це найбільш перспективна галузь, яка частково заміняє енергію, одержувану від невідновлюваних паливних ресурсів і, тим самим, виступає важливим етапом на шляху захисту клімату від глобального потепління. Виробництво, транспортування, монтаж і використання сонячних електростанцій практично не супроводжується шкідливими викидами в атмосферу. Навіть якщо вони і присутні в незначній мірі, то в порівнянні з традиційними джерелами енергії – це майже нульовий вплив на навколишнє середовище.

За рахунок того, що в системах на сонячному ресурсі немає ніяких рухомих вузлів, як, наприклад, в генераторах, вироблення електроенергії відбувається практично безшумно.

Обслуговування систем енергопостачання на сонячних батареях характеризується низькими витратами – необхідно лише кілька разів на рік піддавати чищенню (або мийці) сонячні елементи, а гарантія виробника на них, як правило, становить 25-30 років.

В результаті впровадження планованої діяльності не очікується проявів небезпечних кумулятивних та синергічних ефектів.

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

При будівництві і експлуатації сонячних електростанцій повинні виконуватися екологічні вимоги, визначені природоохоронним законодавством та діючими нормативними технічними документами з охорони навколишнього середовища. Для зменшення впливу на навколишнє середовище на планованому об’єкті повинні бути запроектовані та реалізовані наступні природоохоронні заходи:

- максимальне збереження рельєфу;

- максимальне збереження насаджень;

- відведення поверхневих вод;

- мінімальний обсяг земляних робіт і мінімальний дисбаланс земляних мас;

- організація місць тимчасового селективного накопичення відходів з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей з дотриманням екологічних, санітарних, протипожежних вимог;

- врахування підходів у сфері поводження з відходами, визначених національною стратегією управління відходами в Україні до 2030 року,

затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р., зокрема у сфері відходів електричного та електронного обладнання, а також Директиви 2012/19/ЄС Європейського парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. «Про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)»;

- влаштування спеціальних майданчиків з установкою закритих металевих контейнерів для збору побутових відходів та їх своєчасне вивезення; передбачаються окремі контейнери для скла, пластмаси, паперу, металевих банок та харчових відходів;

- своєчасне вивезення відходів, що утворюються на будівельних роботах та при експлуатації планованого об’єкту з наступним розміщенням та переробкою відходів спеціалізованими організаціями;

- застосування на будівництві проектованого об’єкту технічно справних машин і механізмів з відрегульованою паливної арматурою, яка виключає втрати паливно-мастильних матеріалів;

- всі працюючі на будмайданчику машини з двигунами внутрішнього згоряння в обов'язковому порядку будуть перевірені на токсичність вихлопних газів;

- заборонена робота механізмів, задіяних на майданчику будівництва, вхолосту;

- заправка транспортних засобів, вантажопідйомних і інших машин, виконання робіт по ремонту і технічному обслуговуванню будівельної техніки буде проводитися тільки в спеціально обладнаних місцях за межами території будівництва;

- стоянки особистого, вантажного і спеціального автотранспорту на будівельному майданчику не передбачені;

- при виконанні робіт не застосовуються машини і механізми, що створюють підвищений рівень шуму;

- обмеження користування механізмами і пристроями, що виробляють вібрацію і сильний шум тільки денною зміною;

- забороняється застосування гучномовного зв'язку;

- забезпечення організованої схеми поверхневого водовідведення;

- влаштування очисних споруд господарсько-побутових стічних вод, вивезення очищених стічних вод у встановлені місця;

- проведення робіт строго в межах відведеної території;

- благоустрій та озеленення території;

- заходи щодо організованого збирання та вивезення утворюваних господарсько-побутових стічних вод;

- комплекс протипожежних і протиаварійних заходів.

- за для боротьби з підвищенням вологості ґрунту в ході експлуатації електростанції під панелями необхідно регулярно стригти газонну траву (в іноземній практиці для цього навіть використовують випас травоїдних тварин).

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки)

В якості альтернативного варіанту може бути розглянута відмова від будівництва об'єкта. Відмова від реалізації планованих рішень призведе до того, що не буде реалізовано проект створення надійного джерела відновлюваної «зеленої» електричної енергії в районі проектування. Стан довкілля в результаті цього помітним чином не зміниться.

Головним пріоритетом енергетичної політики нашої держави є підвищення ефективності використання енергії як засобу для зниження витрат суспільства на енергопостачання, забезпечення сталого розвитку країни, підвищення конкурентоспроможності продуктивних сил і охорони навколишнього середовища. Планованою діяльністю забезпечується стале і надійне енергозабезпечення, здатність забезпечити потреби району в електричної енергії за рахунок власних генеруючих екологічно чистих відновлюваних джерел, підвищення технічного рівня в електроенергетиці за рахунок нового будівництва, забезпечення галузі необхідними інвестиційними ресурсами для подальшого розвитку і вдосконалення.

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

При реалізації планованої діяльності передбачається проведення моніторингу наступних напрямків:

- моніторинг за джерелами утворення відходів, місцями їх тимчасового накопичення, умовами зберігання і транспортування відходів, та іншими  операціями щодо їх обігу; контроль дотримання екологічної, протипожежної безпеки і техніки безпеки при поводженні з відходами;

- здійснення моніторингу ґрунтів і ландшафтів в районі планованої діяльності (вміст забруднюючих речовин, прояви ерозійних та інших екзогенних процесів, просторове забруднення земель) з можливим залученням органів Держгеокадастру та Мінприроди;

- післяпроектний моніторинг щодо відповідності передбачуваних впливів на довкілля їх фактичним параметрам після вводу проектованого об’єкту в експлуатацію; це дозволить уточнити прогнозні результати оцінки впливу запланованої діяльності на навколишнє середовище і, відповідно до цього, скорегувати заходи по мінімізації або компенсації негативних наслідків.

Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонний вплив на довкілля об’єктом, що розглядається, не чиниться.

Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію

На земельній ділянці площею 144,950 га можливо розмістити сонячну електростанцію потужністю орієнтовно 95,0 МВт.

Вироблена протягом світлового дня електроенергія передаватиметься в проектовану зовнішню електромережу в напрямку існуючої електромережи.

Основними перевагами сонячної енергетики є її загальнодоступність, невичерпаність джерела енергії та порівняна безпека для навколишнього середовища.

Впливи працюючої сонячної електростанції на компоненти навколишнього середовища або відсутні або порівняно незначні. Можливі негативні впливи мінімізуються завдяки прийнятим проектним рішенням, використанню сучасного обладнання, розробленню запобіжних заходів, дотриманню діючих нормативів в сфері охорони навколишнього середовища.

Обладнання сонячної електростанції не спричиняє шкідливого впливу на земельну ділянку і після закінчення строку експлуатації може бути повністю демонтоване та вивезене.

Перевищення нормативних показників впливу на навколишнє середовище при  реалізації планованої діяльності не передбачається.

Додаток 1

Завдання на розрахунок.

Розрахунок виконано 25.02.2019 о 14:18 програмою Еол-Плюс, версія 5.23.

ТАБЛИЦЯ 1.  Перелік проммайданчиків.

| Код пр. майданчика | Найменування проммайданчика |
| --- | --- |
| 1 | Будівництво сонячної електростанції в районі вул. Бехтерева (Самарський район) м. Дніпро |

ТАБЛИЦЯ 2.  Перелік речовин.

| Код р-ни | Найменування речовини |
| --- | --- |
| 123 | Заліза оксид**(в переpахунку на залізо) |
| 143 | Марганець і його сполуки (в переpахунку на двоокис марганцю) |
| 301 | Азоту діоксид |
| 328 | Сажа |
| 330 | Ангідрид сірчистий |
| 337 | Оксид вуглецю |
| 621 | Толуол |
| 1210 | Бутилацетат |
| 1401 | Ацетон |
| 2754 | Вуглеводні насичені С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) |
| 2902 | Пил, недиференційований за складом |

ТАБЛИЦЯ 3.  Перелік груп сумацій.

| Код | Речовини що складають групи сумацій (коди) | Коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
| групи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | потенц. |
| 31 | 301 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

ТАБЛИЦЯ 4.  Параметри розрахункових майданчиків.

| N | Коорд. центра сим. | Довжина, м | Ширина, м | Крок сітки | Кут повороту розр. майд. відн. вісі OX загальної | Ознака |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | X, м | Y, м |  |  | вісь OX, м | вісь OY, м | сист. коорд., град. | зони |
| 1 | 700 | -500 | 2200 | 2200 | 25 | 25 | 0 | 0 |

ТАБЛИЦЯ 5.  Завдання на розрахунок.

| Наймену-вання міста | Швидкість вітру в м/c | Швидкість вітру в долях (Umc) | Крок перебору небезпечних напрям. | Фікс. напр. | К-ість найб. | Число макс. | Озна-ка обчис. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | вітру | вітру | вклад. | конц. | фону |
| м. Дніпро | 0.5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 | 1 |

Продовження Додатку 1

Продовження Додатку 1

# Text boxes

Склад проекту

143-18-С