ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ : Набори ІФА

ДК 021:2015 ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні

| № п/п | Назва предмету закупівлі | Од. вим | Кількість | Вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | « CMV IgМ» - ІФА-набір для кількісного визначення антитіл класу IgМ до цитомегаловірусу людини | шт | 1 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; -кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем -«непрямий» твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; - час проведення аналізу не більше 1 години 30 хвилин. -У лунках планшета засорбовано рекомбінантні антигени ЦМВ. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 10 мкл. - Система забезпечення якості виробництва для ІФА-наборів повинна відповідати вимогам ISO 13485:2016 та бути визнаною Міжнародним форумом з акредитації (IAF), (надати завірену копію сертифікату на систему управління якістю), вся продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту (надати декларації про відповідність). |
| 2 | ІФА-набір для визначення індексу авідності антитіл класу IgG до цитомегаловірусу людини | шт | 1 | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; -кольорова індикація етапів аналізу. - Принцип аналізу запропонованих тест-систем -«непрямий» твердофазний ІФА у триетапній інкубації; - час проведення аналізу не більше 1 години 45 хвилин. -У лунках планшета засорбовано антигени ЦМВ. - Наявність у складі набору розчину для дисоціації(РдД – 9 мл) та розчину для контролю (РдК – 9 мл). - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 10 мкл. - Система забезпечення якості виробництва для ІФА-наборів повинна відповідати вимогам ISO 13485:2016 та бути визнаною Міжнародним форумом з акредитації (IAF), (надати завірену копію сертифікату на систему управління якістю), вся продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту (надати декларації про відповідність). |

- Термін придатності вказаних засобів повинен становити не менше 70 % основного терміну придатності товару на дату завезення їх на склад Замовника. Надати гарантійний лист.

- Ціни за одиницю товару запропоновані учасником повинні формуватись, згідно норм чинного законодавства. Вартість одиниці товару з включенням ПДВ, держмита, інших загальнообов’язкових платежів та витрат, пов’язаних з поставкою товару на склад замовника.

- Запропонований учасником товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним до застосування в Україні у встановленому законодавством порядку. Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту (копія сертифікату, або свідоцтва, або декларації відповідності) на товар, що закуповується та/або іншого документу, який підтверджує, що якість товару відповідає встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ.

- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасно постачання товару у кількості та якості, яких вимагає дана тендерна документація учасники повинні надати у складі пропозиції  гарантійний лист виробника або офіційного представника, дилера, дистриб’ютора, яким підтверджується можливість поставки товару. Гарантійний лист повинен включати номер даної закупівлі в електронній системі закупівель prozorro, назву замовника торгів, найменування предмету закупівлі.

Учасник вправі запропонувати еквівалент препарату,  зазначеному в специфікації. В разі подання еквіваленту, що закуповується, учасник повинен детально розписати порівняльну характеристику по представленому препарату.

Товар має бути в упаковці підприємства-виробника, яка не повинна бути деформована або пошкодженою.

Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів, що має бути підтверджене на момент поставки сертифікатами якості (відповідності) виробника.