Додаток № 2

до тендерної документації

Подається Учасником на фірмовому бланку, (у разі наявності)

за підписом та печаткою (у разі наявності)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | ( назва організації, що затверджує ) |
|  | ___________________ |
|  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|  | “_____” ____________________________20__ р. |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |
| На аварійний ремонт системи водопостачання лікувального корпусу №1 (цокольний поверх) за адресою: м. Дніпро вул. Караваєва, 68 |
| Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спускання води із системи | м | 200 |  |
| 2 | (Демонтаж) Розбирання підшивки стель із профнастилу | м2 | 6 |  |
| 3 | (Демонтаж) Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 30 мм, глибина свердлення 250 мм | шт | 2 |  |
| 4 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм | шт | 1 |  |
| 5 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм | шт | 2 |  |
| 6 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | м | 2 |  |
| 7 | Демонтаж кранів діаметром до 50 мм | шт | 4 |  |
| 8 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 2 |  |
| 9 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм | шт | 3 |  |
| 10 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях | шт | 2 |  |
| 11 | Улаштування підшивки стель із профнастилу | м2 | 6 |  |
| 12 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу | м | 200 |  |
| Склав ______________________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |
| Перевірив ______________________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |

У вартість послуг з технічного обслуговування  повинні бути включені: транспортні витрати, розхідні матеріали,  дрібні запасні частини, вивіз сміття.

Посада, підпис, прізвище, ініціали, уповноваженої особи Учасника.

У складі пропозиції Учасник повинен надати:

- Кошторисний розрахунок вартості надання послуг:

- договірна ціна,

- локальний кошторис,

- Дефектний Акт,

завірений підписом та печаткою уповноваженої особи кошторисника,  якій має необхідний сертифікат, який надається в складі пропозиції.

- З метою уникнення хибних обсягів робіт/послуг, огляд об’єкту Учасником у період уточнень є обов’язковим. На підтвердження чого, у складі пропозиції, Учасник надає Акт обстеження, у довільній формі, з підписом відповідальної особи Учасника та Замовника. Направити спеціаліста для ознайомлення з об’єктом, визначення детального обсягу виконання робіт/послуг, необхідно у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.00. За результатами огляду  в присутності представників Замовника,  обов’язково складається акт обстеження з підписами. Пропозиції учасників, які не були присутні на об’єкті не беруться до уваги та не розглядаються.