Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмета закупівлі

Технічне обслуговування ліфтів

за ДК 021:2015 - 50750000 - 7 «Послуги з технічного обслуговування ліфтів»

  - Загальні вимоги:

1.1.Технічне обслуговування ліфтів - це комплекс заходів попереджувального характеру, які виконуються в плановому порядку, спрямовані на утримання ліфтів в стані повної відповідності вимогам безпечної експлуатації.

1.2. Технічне обслуговування ліфтів передбачає періодичні огляди ліфтового обладнання, виконання регламентних робіт з контролем якості виконання.

1.3. Виконання робіт в рамках надання послуг з технічного обслуговування ліфтів здійснюється тільки тими спеціалізованими організаціями, які мають відповідний дозвіл органів Держнаглядохоронпраці України на їх виконання.

1.4.Послуги  з технічного обслуговування ліфтів надаються відповідно до:

-  технічної документації заводів-виробників ліфтів;

- «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» (які затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 №190);

- ДСТУ EN 13015:2013 Технічне обслуговування ліфтів і ескалаторів. Норми для інструкцій з технічного обслуговування;

- КД 36.1-001-2000 «Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні»

- «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (які затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 №258);

- НАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;

- Закону України «Про охорону праці» (зі змінами та доповненнями);

- Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.11.2006 р. № 369 «Про затвердження Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та системи диспетчеризації» (зі змінами та доповненнями).

  - Перелік послуг

2.1. Перелік послуг визначено Примірним переліком послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 року № 150 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.09.2004 р. за №1046/9645 зі змінами та доповненнями).

Перелік послуг з технічного обслуговування ліфтів

| Назва регламентних послуг | Перелік послуг |
| --- | --- |
| Перевірка роботи та технічного стану ліфтів, забезпечення безпечної роботи ліфтів | Перевірка, регулювання всіх вузлів та ланцюгів безпеки. Перевірка, регулювання всіх вузлів, що не мають відношення до вузлів безпеки. Виявлення та заміна вузлів деталей, заміна яких відбувається під час ремонту), що зносились та не можуть забезпечити надійну роботу ліфтів. Усунення дрібних пошкоджень. |
| Чищення обладнання ліфтів від бруду та пилу | Чищення обладнання ліфтів від бруду та пилу |
| Змащувальні роботи | Змащувальні роботи. |
| Підтягнення нарізних сполучень | Підтягнення нарізних сполучень. |
| Ревізія щитових та кабелів постійного вводу | Ревізія щитових та кабелів постійного вводу. |
| Вимірювання опору ізоляції обладнання, кабелів та перехідних опорів заземлення обладнання, ремонт защемлюваних провідників | Вимірювання опору ізоляції обладнання, кабелів та перехідних опорів заземлення обладнання, ремонт защемлюваних провідників. |
| Аварійне обслуговування ліфтів | Звільнення пасажирів, що застряли (при необхідності). |
| Роботи з технічного обслуговування вузлів та деталей ліфтів: лебідка редуктор гальмо | Перевірка зносу підшипників. Заміна та доливання мастила. Заміна гальмівних накладок, пружин та їх регулювання. Заміна манжетних ущільнень. Регулювання електромагніта. Перевірка зносу частин гальма. |
| Станція керування | Регулювання зазорів та провалів апаратів низьковольтних комплектних пристроїв. Заміна сигнальних ламп, що перегоріли. Заміна запобіжників. |
| Обмежувач швидкості (ОШ) і натяжний пристрій (НП), уловлювальна система | Регулювання ОШ, НП та механізмів уловлювальної системи. Ревізія та регулювання вимикачів ОШ, кабіни ліфта, слабини тягових канатів. |
| Ввідний пристрій | Ревізія ввідного пристрою. |
| Вузли та деталі шахти ліфта | Ревізія та перевірка вузлів, ланцюгів безпеки, датчиків та шунтів. Ревізія викличних апаратів, світлових табло. Ревізія електропроводки, клемних коробок, вимикачів, заміна ламп освітлювання. |
| Направляючі кабіни, противаги | Вивірення, регулювання штихмаса та вертикальності напрямних. Промивання та змащення напрямних (при необхідності). Перевірка та зачищення стиків напрямних. |
| Противага | Заміна вкладок. Ревізія змащувальних апаратів. Додавання мастила у змащувальні апарати. |
| Електропроводка | Перевірка стану ізоляції. |
| Кабіна ліфта | Перевірка аварійного освітлення, кнопки наказів, стелі кабіни. |
| Несучі канати | Перевірка зносу, подовження, натягу канатів. Змащення (якщо передбачено). |
| Вузли кріплення несущих канатів | Перевірка зносу кріплення. |
| Двері шахти (ДШ) | Перевірка роботи замків. Перевірка вільного руху стулок. Перевірка стану напрямних стулок. Регулювання замків та вимикачів ДШ, заміна ламп, що перегоріли, викличних апаратів. Змащення. Регулювання стулок ДШ. |
| Двері кабіни (ДК) | Регулювання зазорів по штихмасу. Вільне переміщення стулок. Заміна вкладишів. Ревізія і регулювання обладнання балки приводу ДК. Змащення. Додавання мастила. Заміна техстропного паса та пружин дверей кабіни. Ревізія панелі керування ліфтом. |
| Поверховий майданчик | Перевірка та регулювання точності зупинки кабіни |
| Електричні пристрої безпеки | Перевірка працездатності електричного ланцюгу безпеки. Перевірка відповідності фаз. |

2.2. Надання послуг повинно здійснюватись з урахуванням Переліку об’єктів, щодо яких надаються послуги з технічного обслуговування ліфтів  (Додаток  4).

2.3. Здійснення послуг у відповідності до норм і правил, передбачених чинним законодавством, здійснюється власним матеріалом та інструментами. Якість матеріалів (виробів), які використовуються при наданні послуг, повинна відповідати стандартам та технічним вимогам виробника.

2.4. Періодичність надання послуг - не менше одного разу на місяць. У разі необхідності проведення термінового аварійного поточного ремонту - по виклику-заявці.

2.5. Щомісячно за результатами наданих послуг робиться запис у журналі про обсяг наданих послуг, дату виконання, прізвище і підпис виконавця.

2.6. Роботи з капітального ремонту ліфтів не входять до складу послуг та предмету цієї закупівлі.

2.7. Гарантійний термін на безкоштовно замінені, у разі необхідності, при проведенні технічного обслуговування ліфтів,  деталі та запасні частини становить шість місяців.

- Відповідальність та гарантії.

3.1. Виконавець несе повну відповідальність за дотримання своїми працівниками правил техніки безпеки, охорони праці та пожежної безпеки при наданні послуг.

3.2. У разі надання послуг неналежної якості, кількості, обсягів Виконавець зобов’язаний усунути самостійно за свій рахунок та своїми силами виявлені недоліки протягом 24 годин з моменту звернення Замовника.

3.3. У разі виявлення недоліків, поломок або дефектів у замінених запасних частинах або деталях   Виконавець зобов’язаний протягом 5 (п’яти ) календарних днів від дня, коли Замовник повідомив про це, усунути зазначені недоліки. У випадку, якщо у вищезазначений термін усунути недоліки неможливо, Виконавець зобов’язаний письмово попередити про це Замовника із зазначенням причини неможливості усунення та визначенням термінів,  необхідних для виконання гарантійних зобов’язань.

3.4. Виконавець повинен забезпечити виїзд електромеханіків на непередбачені зупинки ліфта протягом трьох годин з часу надання заявки Замовником та евакуацію пасажирів з кабіни ліфта, що застрягли, в термін не більше 30 хвилин.

3.5. Виконавець повинен забезпечити цілодобове обслуговування ліфта та гарантувати безперервну роботу обладнання протягом всього терміну дії договору.

Перелік об’єктів , щодо яких надаються послуги з технічного обслуговування  ліфтів

| № з/п | Адреса об’єкту | Реєстр № | Тип ліфта | в/п, кг | Кількість поверхів | Швидкість, м/с | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Івана Акінфієва,5 | 74753 | Пасажирський MP GO! S (Фірма «Macpuarsa») | 1250 | 8 | 1,0 | 2023 |
| 2 | вул. Івана Акінфієва,5 | 74754 | Пасажирський MP GO! S (Фірма «Macpuarsa») | 1250 | 8 | 1,0 | 2023 |
| 3 | вул. Караваєва,68 | 61529 | Лікарняний Б5-28 | 500 | 5 | 0,5 | 1977 |
| 4 | вул. Караваєва,68 | 62698 | Лікарняний Б5-28 | 500 | 3 | 0,5 | 1975 |
| 5 | вул. В.Антоновича,29 | 65034 | Вантажо-пасажирський ПГП-408А | 500 | 5 | 1,0 | 1986 |
| 6 | вул. В.Антоновича,29 | 65035 | Пасажирський ПП-400А | 320 | 5 | 0,71 | 1986 |

Ми (Я), _________________ у разі отримання повідомлення про намір укласти договір та укладення Договору  із Замовником про надання послуг згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні, якісні та кількісні  вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.

Дата: _____________                                         ________________ (підпис)

М.П. (у разі використання)

*Відсутність вищеназваних документів в складі наданої пропозиції є підставою для дискваліфікації Учасника, незалежно від ціни його пропозиції.

В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов`язаний складати/надавати будь-який із документів та/або інформацію, що зазначені в цій тендерній документації, такий Учасник надає лист-роз`яснення в довільній формі, за підписом уповноваженої особи та завірений печаткою (в разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів та/або інформації.